ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 февраля 2008 г. N 87

г. Москва

О составе разделов проектной документации

и требованиях к их  содержанию

В   соответствии   со  статьей 48  Градостроительного  кодекса Российской    Федерации    Правительство    Российской    Федерации п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить   прилагаемое   Положение   о   составе  разделов проектной документации и требованиях к их содержанию.

2. Установить, что:

а) разъяснения  о  порядке применения Положения, утвержденного настоящим  постановлением, дает Министерство регионального развития Российской  Федерации.  По  вопросам,  входящим  в компетенцию иных федеральных  органов  исполнительной  власти, указанные разъяснения даются  по  согласованию  с  федеральными  органами  исполнительной власти,   осуществляющими   функции  по  выработке  государственной

политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в соответствующей сфере;

б) Министерство  обороны  Российской  Федерации  и Федеральная служба  безопасности  Российской  Федерации  в  отношении проектной документации   на   объекты   военной   инфраструктуры   и  объекты безопасности  соответственно вправе уточнять отдельные требования к содержанию    разделов    проектной   документации,   установленные Положением, утвержденным настоящим постановлением.

3. Министерству  Российской  Федерации  по  делам  гражданской обороны,  чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  по  согласованию  с  Министерством регионального развития Российской  Федерации,  Министерством природных ресурсов Российской Федерации,    Министерством    обороны   Российской   Федерации   и Федеральной  службой по экологическому, технологическому и атомному надзору  до 1 апреля 2008 г. представить в Правительство Российской Федерации  в  установленном  порядке  предложения  о дополнительных требованиях   к   содержанию  разделов  проектной  документации  на объекты,  указанные в части 14 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской  Федерации, в части мероприятий по гражданской обороне и мероприятий  по  предупреждению  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

4. Федеральной  службе  по  экологическому, технологическому и атомному  надзору  по  согласованию  с  Министерством регионального развития  Российской  Федерации, Министерством Российской Федерации по  делам  гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий  стихийных  бедствий,  Министерством обороны Российской Федерации  и  Федеральным агентством по атомной энергии до 1 апреля 2008 г.   представить   в   Правительство  Российской  Федерации  в установленном  порядке  предложения  о дополнительных требованиях к содержанию    разделов    проектной    документации    на   объекты использования  атомной  энергии  (в  том  числе  ядерных установок, пунктов  хранения  ядерных  материалов и радиоактивных веществ), на особо  опасные  и  технически  сложные  объекты в части обеспечения радиационной и промышленной безопасности.

5. Федеральной  службе  безопасности  Российской  Федерации по согласованию  с  Министерством  регионального  развития  Российской Федерации,   Министерством  внутренних  дел  Российской  Федерации, Министерством  Российской  Федерации  по делам гражданской обороны, чрезвычайным   ситуациям   и   ликвидации   последствий   стихийных бедствий,  Министерством обороны Российской Федерации и Федеральной службой  по  экологическому, технологическому и атомному надзору до 1 апреля  2008 г.  представить в Правительство Российской Федерации в  установленном порядке предложения о дополнительных требованиях к содержанию  разделов  проектной документации в части мероприятий по противодействию террористическим актам.

6. Пункты    9-42    Положения,    утвержденного     настоящим постановлением, вступают в силу с 1 июля 2008 г.      7. Внести  в акты Правительства Российской Федерации следующие изменения:

а) в   абзаце  первом  пункта 13  Положения  об  осуществлении государственного  строительного  надзора  в  Российской  Федерации, утвержденного  постановлением Правительства Российской Федерации от 1 февраля  2006 г.  N  54 "О государственном строительном надзоре в Российской   Федерации"   (Собрание   законодательства   Российской Федерации,  2006,  N  7, ст. 774), слова "и проектной документации" заменить словами ", проектной и рабочей документации";

б) подпункт "ж"     пункта 2    постановления    Правительства Российской   Федерации   от   5 марта  2007 г.  N   145  "О порядке организации   и  проведения  государственной  экспертизы  проектной документации   и   результатов   инженерных   изысканий"  (Собрание законодательства  Российской  Федерации,  2007,  N   11,  ст. 1336) изложить в следующей редакции:

"ж) проектная   документация,  разработка  которой  начата  до вступления   в   силу   утверждаемого   Правительством   Российской Федерации  Положения  о  составе  разделов проектной документации и требованиях   к   их  содержанию,  при  проведении  государственной экспертизы  проверяется  на  соответствие  составу  и требованиям к содержанию  разделов  этой документации, установленным нормативными техническими требованиями на ее разработку;".

Председатель Правительства

Российской Федерации                                                                                  В.Зубков

__________________________

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 16 февраля 2008 г.

N 87

П О Л О Ж Е Н И Е

о составе разделов проектной документации

и требованиях к их содержанию

I. Общие положения

1. Настоящее    Положение    устанавливает   состав   разделов проектной документации и требования к содержанию этих разделов:

а) при  подготовке  проектной  документации  на различные виды объектов капитального строительства;

б) при   подготовке   проектной   документации   в   отношении отдельных   этапов   строительства,  реконструкции  и  капитального ремонта    объектов    капитального    строительства    (далее    - строительство).

2. В   целях   настоящего   Положения   объекты   капитального строительства   в   зависимости  от  функционального  назначения  и характерных признаков подразделяются на следующие виды:

а) объекты  производственного  назначения  (здания,  строения, сооружения   производственного  назначения,  в  том  числе  объекты обороны и безопасности), за исключением линейных объектов;

б) объекты  непроизводственного  назначения (здания, строения, сооружения     жилищного     фонда,     социально-культурного     и коммунально-бытового  назначения, а также иные объекты капитального строительства непроизводственного назначения);

в) линейные  объекты  (трубопроводы,  автомобильные и железные дороги, линии электропередачи и др.).

3. Проектная  документация  состоит из текстовой и графической частей.

Текстовая   часть   содержит   сведения  в  отношении  объекта капитального  строительства,  описание  принятых технических и иных решений,  пояснения,  ссылки  на  нормативные  и (или)  технические документы,  используемые  при  подготовке  проектной документации и результаты расчетов, обосновывающие принятые решения.

Графическая  часть  отображает  принятые  технические  и  иные решения  и  выполняется  в  виде  чертежей,  схем,  планов и других документов в графической форме.

Подготовка  проектной  документации  должна  осуществляться  в соответствии    с    законодательством   Российской   Федерации   о государственной тайне.

4. В  целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических  и  технологических  решений,  содержащихся в проектной документации  на объект капитального строительства, разрабатывается рабочая  документация,  состоящая  из документов в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификации оборудования и изделий.

5. В  случае  если  для  разработки  проектной документации на объект   капитального   строительства  недостаточно  требований  по надежности  и безопасности, установленных нормативными техническими документами,   или  такие  требования  не  установлены,  разработке документации  должны  предшествовать  разработка  и  утверждение  в установленном порядке специальных технических условий.

Порядок  разработки  и  согласования  специальных  технических условий   устанавливается   Министерством   регионального  развития Российской   Федерации  по  согласованию  с  федеральными  органами исполнительной      власти,      осуществляющими     функции     по нормативно-правовому   регулированию   в   соответствующих   сферах деятельности.

6. Правила  выполнения  и  оформления  текстовых и графических материалов,  входящих  в  состав  проектной и рабочей документации, устанавливаются  Министерством  регионального  развития  Российской Федерации.

7. Необходимость  разработки  требований к содержанию разделов проектной   документации,   наличие   которых  согласно  настоящему Положению  не  является  обязательным, определяется по согласованию между проектной организацией и заказчиком такой документации.

Разделы 6,  11,  5  и  9 проектной документации,  требования к содержанию  которых  устанавливаются  соответственно  пунктами  23, 28-31,  38  и  42  настоящего  Положения,  разрабатываются в полном объеме  для  объектов  капитального  строительства,   финансируемых полностью или частично за счет средств соответствующих бюджетов. Во

всех остальных случаях необходимость и объем  разработки  указанных разделов   определяются  заказчиком  и  указываются  в  задании  на проектирование.

8. Необходимость  разработки  проектной документации на объект капитального   строительства   применительно   к  отдельным  этапам строительства  устанавливается  заказчиком  и указывается в задании на проектирование.

Возможность  подготовки  проектной  документации  в  отношении отдельных  этапов  строительства  должна быть обоснована расчетами, подтверждающими  технологическую  возможность  реализации  принятых проектных решений при осуществлении строительства по этапам.

Проектная    документация   в   отношении   отдельного   этапа строительства    разрабатывается    в   объеме,   необходимом   для осуществления  этого  этапа  строительства.  Указанная документация должна   отвечать  требованиям  к  составу  и  содержанию  разделов проектной  документации,  установленным  настоящим  Положением  для объектов капитального строительства.

В   целях   настоящего   Положения  под  этапом  строительства понимается    строительство   одного   из   объектов   капитального строительства,  строительство  которого  планируется осуществить на одном  земельном  участке,  если  такой  объект может быть введен в эксплуатацию  и  эксплуатироваться автономно, то есть независимо от строительства  иных  объектов  капитального  строительства  на этом земельном    участке,   а   также   строительство   части   объекта капитального   строительства,   которая   может   быть   введена  в эксплуатацию  и  эксплуатироваться автономно, то есть независимо от строительства    иных    частей    этого    объекта    капитального строительства.

II. Состав разделов проектной документации на объекты капитального строительства производственного и непроизводственного назначения и  требования к содержанию этих разделов

9. Проектная     документация    на    объекты    капитального строительства  производственного  и  непроизводственного назначения состоит   из   12 разделов,   требования   к   содержанию   которых установлены пунктами 10-32 настоящего Положения.

10. Раздел 1 "Пояснительная записка" должен содержать:

в текстовой части

а) реквизиты  одного  из  следующих  документов,  на основании которого принято решение о разработке проектной документации:

федеральная  целевая  программа,  программа  развития субъекта Российской     Федерации,     комплексная     программа    развития муниципального   образования,  ведомственная  целевая  программа  и другие программы;

решение   Президента   Российской   Федерации,   Правительства Российской  Федерации,  органов  государственной  власти  субъектов Российской   Федерации   и   органов   местного   самоуправления  в соответствии с их полномочиями;

решение застройщика;

б) исходные   данные   и   условия  для  подготовки  проектной документации  на объект капитального строительства. В пояснительной записке указываются реквизиты следующих документов:

задание  на  проектирование  -  в  случае подготовки проектной документации на основании договора;

отчетная документация по результатам инженерных изысканий;

правоустанавливающие    документы   на   объект   капитального строительства  -  в  случае  подготовки  проектной документации для проведения   реконструкции   или   капитального   ремонта   объекта капитального строительства;

утвержденный  и  зарегистрированный  в  установленном  порядке градостроительный  план  земельного  участка,  предоставленного для размещения объекта капитального строительства;

документы  об  использовании  земельных  участков,  на которые действие  градостроительных регламентов не распространяется или для которых  градостроительные  регламенты не устанавливаются, выданные в    соответствии    с    федеральными   законами   уполномоченными федеральными  органами  исполнительной  власти, или уполномоченными органами  исполнительной власти субъектов Российской Федерации, или уполномоченными органами местного самоуправления;

технические   условия,   предусмотренные   частью 7  статьи 48 Градостроительного    кодекса    Российской   Федерации   и   иными нормативными     правовыми     актами,     если    функционирование проектируемого  объекта  капитального  строительства невозможно без его  подключения  к сетям инженерно-технического обеспечения общего

пользования (далее - технические условия);

документы  о согласовании отступлений от положений технических условий;

разрешение    на    отклонения    от   предельных   параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства;

акты  (решения)  собственника  здания (сооружения, строения) о выведении   из   эксплуатации  и  ликвидации  объекта  капитального строительства - в случае необходимости сноса (демонтажа);

иные     исходно-разрешительные    документы,    установленные законодательными  и  иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,   в   том   числе   техническими   и  градостроительными регламентами;

решение  органа  местного  самоуправления  о  признании жилого дома  аварийным и подлежащим сносу - при необходимости сноса жилого дома;

в) сведения  о  функциональном назначении объекта капитального строительства,  состав  и характеристику производства, номенклатуру выпускаемой продукции (работ, услуг);

г) сведения  о  потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и электрической энергии;

д) данные    о   проектной   мощности   объекта   капитального строительства - для объектов производственного назначения;

е) сведения  о сырьевой базе, потребности производства в воде, топливно-энергетических  ресурсах  - для объектов производственного назначения;

ж) сведения   о  комплексном  использовании  сырья,  вторичных энергоресурсов,     отходов    производства    -    для    объектов производственного назначения;

з) сведения о земельных участках,  изымаемых во временное  (на период  строительства) и (или) постоянное пользование,  обоснование размеров изымаемого  земельного  участка,  если  такие  размеры  не установлены    нормами   отвода   земель   для   конкретных   видов деятельности,  или  правилами  землепользования  и  застройки,  или проектами  планировки,  межевания  территории,  - при необходимости изъятия земельного участка;

и) сведения  о  категории  земель,  на  которых  располагается (будет располагаться) объект капитального строительства;

к) сведения  о  размере  средств,  требующихся  для возмещения убытков  правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во временное и (или) постоянное пользование;

л) сведения   об   использованных   в   проекте  изобретениях, результатах проведенных патентных исследований;

м) технико-экономические   показатели  проектируемых  объектов капитального строительства;

н) сведения    о   наличии   разработанных   и   согласованных специальных   технических   условий   -   в   случае  необходимости разработки таких условий;

о) данные    о   проектной   мощности   объекта   капитального строительства,  значимости  объекта  капитального строительства для поселений  (муниципального  образования),  а  также  о  численности работников  и  их  профессионально-квалификационном  составе, числе рабочих  мест (кроме жилых зданий) и другие данные, характеризующие объект     капитального     строительства,     -    для    объектов непроизводственного назначения;

п) сведения  о компьютерных программах, которые использовались при  выполнении  расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений;

р) обоснование    возможности    осуществления   строительства объекта   капитального  строительства  по  этапам  строительства  с выделением этих этапов (при необходимости);

с) сведения  о  предполагаемых  затратах,  связанных со сносом зданий   и   сооружений,   переселением   людей,   переносом  сетей инженерно-технического обеспечения (при необходимости);

т) заверение   проектной  организации  о  том,  что  проектная документация разработана в соответствии с градостроительным  планом земельного участка,  заданием на проектирование,  градостроительным регламентом,  документами об использовании земельного  участка  для строительства    (в   случае   если   на   земельный   участок   не

распространяется  действие  градостроительного  регламента  или   в отношении  его  не  устанавливается  градостроительный  регламент), техническими регламентами,  в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования  прилегающих  к  ним  территорий,  и  с соблюдением технических условий.

11. Документы  (копии  документов, оформленные в установленном порядке),    указанные   в   подпункте "б"   пункта 10   настоящего Положения,  должны  быть приложены к пояснительной записке в полном объеме.

12. Раздел 2   "Схема   планировочной  организации  земельного участка" должен содержать:

в текстовой части

а) характеристику  земельного  участка,  предоставленного  для размещения объекта капитального строительства;

б) обоснование    границ   санитарно-защитных   зон   объектов капитального  строительства  в пределах границ земельного участка - в случае  необходимости  определения указанных зон в соответствии с законодательством Российской Федерации;

в) обоснование  планировочной организации земельного участка в соответствии  с  градостроительным  и техническим регламентами либо документами  об использовании земельного участка (если на земельный участок  не распространяется действие градостроительного регламента или   в   отношении   его   не   устанавливается  градостроительный регламент);

г) технико-экономические    показатели   земельного   участка, предоставленного     для     размещения     объекта    капитального строительства;

д) обоснование  решений по инженерной подготовке территории, в том  числе  решений  по  инженерной  защите  территории  и объектов капитального  строительства  от  последствий  опасных геологических процессов, паводковых, поверхностных и грунтовых вод;

е) описание организации рельефа вертикальной планировкой;

ж) описание решений по благоустройству территории;

з) зонирование       территории       земельного      участка, предоставленного     для     размещения     объекта    капитального строительства,    обоснование    функционального    назначения    и принципиальной  схемы размещения зон, обоснование размещения зданий

и  сооружений  (основного, вспомогательного, подсобного, складского и  обслуживающего назначения) объектов капитального строительства - для объектов производственного назначения;

и) обоснование  схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешние  и  внутренние  (в  том числе межцеховые) грузоперевозки, - для объектов производственного назначения;

к) характеристику   и   технические   показатели  транспортных коммуникаций   (при  наличии  таких  коммуникаций) -  для  объектов производственного назначения;

л) обоснование схем транспортных коммуникаций,  обеспечивающих внешний и внутренний подъезд к объекту капитального  строительства, - для объектов непроизводственного назначения;

в графической части

м) схему   планировочной   организации  земельного  участка  с отображением:

мест   размещения   существующих   и   проектируемых  объектов капитального    строительства    с    указанием    существующих   и проектируемых подъездов и подходов к ним;

границ зон действия публичных сервитутов (при их наличии);

зданий   и   сооружений  объекта  капитального  строительства, подлежащих сносу (при их наличии);

решений   по   планировке,   благоустройству,   озеленению   и освещению территории;

этапов строительства объекта капитального строительства;

схемы движения транспортных средств на строительной площадке;

н) план земляных масс;

о) сводный  план  сетей  инженерно-технического  обеспечения с обозначением  мест  подключения проектируемого объекта капитального строительства    к    существующим   сетям   инженерно-технического обеспечения;

п) ситуационный    план    размещения   объекта   капитального строительства  в  границах земельного участка, предоставленного для размещения  этого  объекта,  с указанием границ населенных пунктов, непосредственно   примыкающих   к  границам  указанного  земельного участка,   границ   зон   с  особыми  условиями  их  использования,

предусмотренных  Градостроительным  кодексом  Российской Федерации, границ  территорий,  подверженных  риску возникновения чрезвычайных ситуаций   природного   и   техногенного   характера,   а  также  с отображением  проектируемых  транспортных и инженерных коммуникаций с  обозначением мест их присоединения к существующим транспортным и инженерным   коммуникациям   -   для   объектов   производственного назначения.

13. Раздел 3 "Архитектурные решения" должен содержать:

в текстовой части

а) описание  и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта капитального  строительства,  его пространственной, планировочной и функциональной организации;

б) обоснование     принятых     объемно-пространственных     и архитектурно-художественных   решений,   в   том   числе   в  части соблюдения   предельных   параметров   разрешенного   строительства объекта капитального строительства;

в) описание   и   обоснование   использованных  композиционных приемов  при  оформлении  фасадов и интерьеров объекта капитального строительства;

г) описание    решений   по   отделке   помещений   основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения;

д) описание      архитектурных     решений,     обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей;

е) описание       архитектурно-строительных       мероприятий, обеспечивающих   защиту  помещений  от  шума,  вибрации  и  другого воздействия;

ж) описание     решений     по     светоограждению    объекта, обеспечивающих    безопасность    полета   воздушных   судов   (при необходимости);

з) описание  решений  по декоративно-художественной и цветовой отделке интерьеров - для объектов непроизводственного назначения;

в графической части

и) отображение фасадов;

к) цветовое решение фасадов (при необходимости);

л) поэтажные   планы   зданий   и   сооружений  с  приведением экспликации    помещений   -   для   объектов   непроизводственного назначения;

м) иные  графические и экспозиционные материалы, выполняемые в случае,   если   необходимость   этого   указана   в   задании   на проектирование.

14. Раздел  4 "Конструктивные и объемно-планировочные решения" должен содержать:

в текстовой части

а) сведения    о   топографических,   инженерно-геологических, гидрогеологических,   метеорологических  и  климатических  условиях земельного   участка,   предоставленного   для  размещения  объекта капитального строительства;

б) сведения   об   особых   природных  климатических  условиях территории,    на    которой   располагается   земельный   участок, предоставленный для размещения объекта капитального строительства;

в) сведения  о  прочностных  и  деформационных характеристиках грунта в основании объекта капитального строительства;

г) уровень  грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых  вод и грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве подземной части объекта капитального строительства;

д) описание  и  обоснование  конструктивных  решений  зданий и сооружений,   включая   их  пространственные  схемы,  принятые  при выполнении расчетов строительных конструкций;

е) описание  и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую      прочность,      устойчивость,     пространственную неизменяемость    зданий    и   сооружений   объекта   капитального строительства   в   целом,  а  также  их  отдельных  конструктивных элементов,  узлов,  деталей  в  процессе  изготовления,  перевозки, строительства и эксплуатации объекта капитального строительства;

ж) описание  конструктивных  и  технических  решений подземной части объекта капитального строительства;

з) описание   и   обоснование  принятых  объемно-планировочных решений зданий и сооружений объекта капитального строительства;

и) обоснование  номенклатуры,  компоновки  и площадей основных производственных,  экспериментальных,  сборочных,  ремонтных и иных цехов,  а  также  лабораторий,  складских и административно-бытовых помещений,   иных   помещений   вспомогательного  и  обслуживающего назначения - для объектов производственного назначения;

к) обоснование  номенклатуры,  компоновки и площадей помещений основного,    вспомогательного,    обслуживающего    назначения   и технического   назначения   -   для   объектов  непроизводственного назначения;

л) обоснование     проектных     решений     и    мероприятий, обеспечивающих:

соблюдение  требуемых  теплозащитных характеристик ограждающих конструкций;

снижение шума и вибраций;

гидроизоляцию и пароизоляцию помещений;

снижение загазованности помещений;

удаление избытков тепла;

соблюдение   безопасного   уровня   электромагнитных   и  иных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий;

пожарную безопасность;

м) характеристику  и  обоснование  конструкций  полов, кровли, подвесных потолков, перегородок, а также отделки помещений;

н) перечень  мероприятий  по защите строительных конструкций и фундаментов от разрушения;

о) описание  инженерных  решений  и сооружений, обеспечивающих защиту  территории  объекта  капитального  строительства, отдельных зданий  и  сооружений  объекта  капитального строительства, а также персонала (жителей) от опасных природных и техногенных процессов;

в графической части

п) поэтажные  планы зданий и сооружений с указанием размеров и экспликации помещений;

р) чертежи   характерных   разрезов   зданий  и  сооружений  с изображением   несущих   и   ограждающих   конструкций,   указанием относительных  высотных  отметок  уровней  конструкций, полов, низа балок,  ферм,  покрытий  с  описанием  конструкций кровель и других элементов конструкций;

с) чертежи  фрагментов планов и разрезов, требующих детального изображения;

т) схемы каркасов и узлов строительных конструкций;

у) планы перекрытий, покрытий, кровли;

ф) схемы расположения ограждающих конструкций и перегородок;

х) план и сечения фундаментов.

15. Раздел 5  "Сведения  об  инженерном  оборудовании, о сетях инженерно-технического  обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,  содержание  технологических  решений" должен состоять из следующих подразделов:

а) подраздел "Система электроснабжения";

б) подраздел "Система водоснабжения";

в) подраздел "Система водоотведения";

г) подраздел  "Отопление,   вентиляция   и   кондиционирование

воздуха, тепловые сети";

д) подраздел "Сети связи";

е) подраздел "Система газоснабжения";

ж) подраздел "Технологические решения".

16. Подраздел   "Система  электроснабжения"  раздела 5  должен содержать:

в текстовой части

а) характеристику  источников  электроснабжения в соответствии с   техническими  условиями  на  подключение  объекта  капитального строительства к сетям электроснабжения общего пользования;

б) обоснование принятой схемы электроснабжения;

в) сведения  о  количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощности;

г) требования   к   надежности   электроснабжения  и  качеству электроэнергии;

д) описание    решений    по    обеспечению    электроэнергией электроприемников  в  соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах;

е) описание   проектных   решений  по  компенсации  реактивной мощности,    релейной    защите,    управлению,   автоматизации   и диспетчеризации системы электроснабжения;

ж) перечень мероприятий по экономии электроэнергии;

з) сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов;

и) решения  по  организации масляного и ремонтного хозяйства - для объектов производственного назначения;

к) перечень    мероприятий    по    заземлению   (занулению) и молниезащите;

л) сведения  о типе, классе проводов и осветительной арматуры, которые  подлежат применению при строительстве объекта капитального строительства;

м) описание системы рабочего и аварийного освещения;

н) описание     дополнительных    и    резервных    источников электроэнергии;

о) перечень мероприятий по резервированию электроэнергии;

в графической части

п) принципиальные  схемы электроснабжения электроприемников от основного,      дополнительного     и     резервного     источников электроснабжения;

р) принципиальную   схему   сети   освещения,   в   том  числе промышленной  площадки  и транспортных коммуникаций, - для объектов производственного назначения;

с) принципиальную   схему   сети   освещения  -  для  объектов непроизводственного назначения;

т) принципиальную схему сети аварийного освещения;

у) схемы заземлений (занулений) и молниезащиты;

ф) план сетей электроснабжения.

17. Подраздел   "Система   водоснабжения"   раздела 5   должен содержать:

в текстовой части

а) сведения   о   существующих   и   проектируемых  источниках водоснабжения;

б) сведения   о  существующих  и  проектируемых  зонах  охраны источников питьевого водоснабжения, водоохранных зонах;

в) описание   и  характеристику  системы  водоснабжения  и  ее параметров;

г) сведения   о   расчетном   (проектном)   расходе   воды  на хозяйственно-питьевые   нужды,   в   том  числе  на  автоматическое пожаротушение и техническое водоснабжение, включая оборотное;

д) сведения    о   расчетном   (проектном) расходе   воды   на производственные    нужды    -   для   объектов   производственного назначения;

е) сведения   о   фактическом   и   требуемом  напоре  в  сети водоснабжения,   проектных   решениях  и  инженерном  оборудовании, обеспечивающих создание требуемого напора воды;

ж) сведения  о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их защите от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод;

з) сведения о качестве воды;

и) перечень    мероприятий    по   обеспечению   установленных показателей качества воды для различных потребителей;

к) перечень мероприятий по резервированию воды;

л) перечень мероприятий по учету водопотребления;

м) описание системы автоматизации водоснабжения;

н) перечень  мероприятий  по рациональному использованию воды, ее экономии;

о) описание системы горячего водоснабжения;

п) расчетный расход горячей воды;

р) описание  системы  оборотного  водоснабжения и мероприятий, обеспечивающих повторное использование тепла подогретой воды;

с) баланс   водопотребления   и   водоотведения   по   объекту капитального  строительства  в целом и по основным производственным процессам - для объектов производственного назначения;

т) баланс   водопотребления   и   водоотведения   по   объекту капитального   строительства  -  для  объектов  непроизводственного назначения;

в графической части

у) принципиальные    схемы    систем   водоснабжения   объекта капитального строительства;

ф) план сетей водоснабжения.

18. Подраздел   "Система   водоотведения"   раздела 5   должен содержать:

в текстовой части

а) сведения    о   существующих   и   проектируемых   системах канализации, водоотведения и станциях очистки сточных вод;

б) обоснование  принятых  систем  сбора  и отвода сточных вод, объема   сточных   вод,   концентраций   их  загрязнений,  способов предварительной  очистки,  применяемых  реагентов,  оборудования  и аппаратуры;

в) обоснование   принятого   порядка   сбора,   утилизации   и захоронения отходов - для объектов производственного назначения;

г) описание  и  обоснование  схемы  прокладки  канализационных трубопроводов,  описание  участков прокладки напорных трубопроводов (при  наличии),  условия  их  прокладки,  оборудование,  сведения о материале   трубопроводов   и   колодцев,   способы  их  защиты  от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод;

д) решения  в  отношении  ливневой  канализации  и  расчетного объема дождевых стоков;

е) решения по сбору и отводу дренажных вод;

в графической части

ж) принципиальные  схемы  систем  канализации  и водоотведения объекта капитального строительства;

з) принципиальные     схемы     прокладки    наружных    сетей водоотведения, ливнестоков и дренажных вод;

и) план сетей водоотведения.

19. Подраздел   "Отопление,   вентиляция  и  кондиционирование воздуха, тепловые сети" раздела 5 должен содержать:

в текстовой части

а) сведения   о  климатических  и  метеорологических  условиях района строительства, расчетных параметрах наружного воздуха;

б) сведения    об    источниках   теплоснабжения,   параметрах теплоносителей систем отопления и вентиляции;

в) описание  и обоснование способов прокладки и конструктивных решений,  включая  решения  в  отношении  диаметров и теплоизоляции труб  теплотрассы от точки присоединения к сетям общего пользования до объекта капитального строительства;

г) перечень   мер  по  защите  трубопроводов  от  агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод;

д) обоснование  принятых  систем  и  принципиальных решений по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений;

е) сведения  о  тепловых  нагрузках  на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение на производственные и другие нужды;

ж) сведения о потребности в паре;

з) обоснование    оптимальности    размещения    отопительного оборудования,    характеристик    материалов    для    изготовления воздуховодов;

и) обоснование    рациональности    трассировки   воздуховодов вентиляционных систем - для объектов производственного назначения;

к) описание  технических  решений,  обеспечивающих  надежность работы систем в экстремальных условиях;

л) описание  систем  автоматизации  и диспетчеризации процесса регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

м) характеристика  технологического  оборудования, выделяющего вредные вещества - для объектов производственного назначения;

н) обоснование  выбранной  системы  очистки  от газов и пыли - для объектов производственного назначения;

о) перечень  мероприятий  по  обеспечению эффективности работы систем вентиляции в аварийной ситуации (при необходимости);

в графической части

п) принципиальные   схемы   систем   отопления,  вентиляции  и кондиционирования воздуха;

р) схему паропроводов (при наличии);

с) схему холодоснабжения (при наличии);

т) план сетей теплоснабжения.

20. Подраздел "Сети связи" раздела 5 должен содержать:

в текстовой части

а) сведения   о  емкости  присоединяемой  сети  связи  объекта капитального строительства к сети связи общего пользования;

б) характеристику  проектируемых  сооружений  и линий связи, в том  числе  линейно-кабельных,  -  для  объектов  производственного назначения;

в) характеристику  состава  и  структуры  сооружений  и  линий связи;

г) сведения  о  технических,  экономических  и  информационных условиях присоединения к сети связи общего пользования;

д) обоснование  способа,  с  помощью  которого устанавливаются соединения  сетей  связи  (на местном, внутризонном и междугородном уровнях);

е) местоположения  точек присоединения и технические параметры в точках присоединения сетей связи;

ж) обоснование способов учета трафика;

з) перечень  мероприятий  по обеспечению взаимодействия систем управления  и  технической  эксплуатации,  в  том числе обоснование способа   организации   взаимодействия  между  центрами  управления присоединяемой   сети   связи  и  сети  связи  общего  пользования, взаимодействия систем синхронизации;

и) перечень    мероприятий    по    обеспечению    устойчивого функционирования   сетей   связи,   в   том  числе  в  чрезвычайных ситуациях;

к) описание   технических   решений   по   защите   информации (при необходимости);

л) характеристику  и  обоснование принятых технических решений в   отношении  технологических  сетей  связи,  предназначенных  для обеспечения  производственной  деятельности на объекте капитального строительства,  управления технологическими процессами производства (систему   внутренней  связи,  часофикацию,  радиофикацию  (включая локальные  системы  оповещения  в  районах  размещения потенциально опасных     объектов),     системы    телевизионного    мониторинга технологических   процессов   и  охранного  теленаблюдения), -  для объектов производственного назначения;

м) описание    системы    внутренней    связи,    часофикации, радиофикации,   телевидения   -  для  объектов  непроизводственного назначения;

н) обоснование   применяемого   коммутационного  оборудования, позволяющего  производить  учет  исходящего трафика на всех уровнях присоединения;

о) характеристику  принятой локальной вычислительной сети (при наличии) - для объектов производственного назначения;

п) обоснование  выбранной  трассы  линии связи к установленной техническими  условиями  точке присоединения, в том числе воздушных и  подземных  участков. Определение границ охранных зон линий связи исходя из особых условий пользования;

в графической части

р) принципиальные  схемы сетей связи, локальных вычислительных сетей   (при   наличии) и   иных   слаботочных   сетей  на  объекте капитального строительства;

с) планы     размещения    оконечного    оборудования,    иных технических,  радиоэлектронных  средств и высокочастотных устройств (при наличии);

т) план сетей связи.

21. Подраздел   "Система   газоснабжения"   раздела 5   должен содержать:

в текстовой части

а) сведения     об    оформлении    решения    (разрешения) об установлении  видов  и  лимитов топлива для установок, потребляющих топливо, - для объектов производственного назначения;

б) характеристику  источника  газоснабжения  в  соответствии с техническими условиями;

в) сведения   о  типе  и  количестве  установок,  потребляющих топливо, - для объектов производственного назначения;

г) расчетные   (проектные)   данные   о   потребности  объекта капитального     строительства    в    газе    -    для    объектов непроизводственного назначения;

д) обоснование    топливного    режима    -    для    объектов производственного назначения;

е) описание   технических   решений  по  обеспечению  учета  и контроля  расхода газа и продукции, вырабатываемой с использованием газа,  в том числе тепловой и электрической энергии, - для объектов производственного назначения;

ж) описание  и  обоснование применяемых систем автоматического регулирования   и   контроля  тепловых  процессов  -  для  объектов производственного назначения;

з) описание   технических   решений  по  обеспечению  учета  и контроля   расхода   газа,   применяемых   систем   автоматического регулирования - для объектов непроизводственного назначения;

и) описание  способов контроля температуры и состава продуктов сгорания газа - для объектов производственного назначения;

к) описание  технических  решений по обеспечению теплоизоляции ограждающих  поверхностей  агрегатов и теплопроводов - для объектов производственного назначения;

л) перечень  сооружений  резервного топливного хозяйства – для объектов производственного назначения;

м) обоснование   выбора  маршрута  прохождения  газопровода  и границ   охранной   зоны   присоединяемого   газопровода,  а  также сооружений на нем;

н) обоснование       технических       решений      устройства электрохимической защиты стального газопровода от коррозии;

о) сведения  о средствах телемеханизации газораспределительных сетей, объектов их энергоснабжения и электропривода;

п) перечень    мероприятий    по    обеспечению    безопасного функционирования   объектов  системы  газоснабжения,  в  том  числе описание  и обоснование проектируемых инженерных систем по контролю и   предупреждению   возникновения   потенциальных  аварий,  систем оповещения и связи;

р) перечень  мероприятий  по  созданию  аварийной спасательной службы  и мероприятий по охране систем газоснабжения - для объектов производственного назначения;

в графической части

с) схему  маршрута  прохождения газопровода с указанием границ его охранной зоны и сооружений на газопроводе;

т) план     расположения     производственных    объектов    и газоиспользующего  оборудования  с  указанием  планируемых  объемов использования газа - для объектов производственного назначения;

у) план  расположения  объектов  капитального  строительства и газоиспользующего  оборудования  с  указанием  планируемых  объемов использования газа - для объектов непроизводственного назначения;

ф) план сетей газоснабжения.

22. Подраздел   "Технологические   решения"  раздела 5  должен содержать:

в текстовой части

а) сведения   о   производственной  программе  и  номенклатуре продукции,    характеристику    принятой    технологической   схемы производства   в   целом   и  характеристику  отдельных  параметров технологического  процесса,  требования к организации производства, данные   о  трудоемкости  изготовления  продукции  -  для  объектов производственного назначения;

б) обоснование  потребности  в  основных  видах  ресурсов  для технологических нужд - для объектов производственного назначения;

в) описание  источников  поступления  сырья и материалов – для объектов производственного назначения;

г) описание    требований    к   параметрам   и   качественным характеристикам   продукции   -   для   объектов  производственного назначения;

д) обоснование   показателей   и   характеристик   (на  основе сравнительного   анализа) принятых   технологических   процессов  и оборудования - для объектов производственного назначения;

е) обоснование    количества    и    типов    вспомогательного оборудования,    в    том   числе   грузоподъемного   оборудования, транспортных средств и механизмов;

ж) перечень  мероприятий по обеспечению выполнения требований, предъявляемых  к  техническим  устройствам,  оборудованию, зданиям, строениям  и  сооружениям  на  опасных производственных объектах, - для объектов производственного назначения;

з) сведения  о  наличии  сертификатов соответствия требованиям промышленной  безопасности и разрешений на применение используемого на   подземных   горных  работах  технологического  оборудования  и технических    устройств   (при   необходимости) -   для   объектов производственного назначения;

и) сведения          о          расчетной         численности, профессионально-квалификационном      составе      работников     с распределением   по   группам   производственных  процессов,  числе рабочих  мест  и  их  оснащенности - для объектов производственного назначения;

к) перечень  мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по    охране    труда    при    эксплуатации   производственных   и непроизводственных   объектов   капитального  строительства  (кроме жилых зданий);

л) описание    автоматизированных   систем,   используемых   в производственном   процессе,   -   для  объектов  производственного назначения;

м) результаты   расчетов   о   количестве  и  составе  вредных выбросов  в  атмосферу  и  сбросов в водные источники (по отдельным цехам,     производственным     сооружениям) -     для     объектов производственного назначения;

н) перечень        мероприятий        по        предотвращению (сокращению) выбросов   и  сбросов  вредных  веществ  в  окружающую среду;

о) сведения  о  виде,  составе  и  планируемом  объеме отходов производства,  подлежащих  утилизации  и  захоронению,  с указанием класса   опасности   отходов   -   для  объектов  производственного назначения;

п) описание  и  обоснование проектных решений, направленных на соблюдение требований технологических регламентов;

в графической части

р) принципиальные  схемы  технологических  процессов  от места поступления сырья и материалов до выпуска готовой продукции;

с) технологические  планировки по корпусам (цехам) с указанием мест    размещения    основного    технологического   оборудования, транспортных  средств,  мест контроля количества и качества сырья и готовой  продукции  и  других мест - для объектов производственного назначения;

т) схему  грузопотоков  (при  необходимости)  -  для  объектов производственного назначения.

23. Раздел 6   "Проект   организации   строительства"   должен содержать:

в текстовой части

а) характеристику   района   по   месту  расположения  объекта капитального строительства и условий строительства;

б) оценку развитости транспортной инфраструктуры;

в) сведения  о  возможности использования местной рабочей силы при осуществлении строительства;

г) перечень   мероприятий  по  привлечению  для  осуществления строительства  квалифицированных  специалистов,  в  том  числе  для выполнения работ вахтовым методом;

д) характеристику  земельного  участка,  предоставленного  для строительства,    обоснование   необходимости   использования   для строительства    земельных   участков   вне   земельного   участка, предоставляемого    для    строительства    объекта    капитального строительства;

е) описание   особенностей   проведения   работ   в   условиях действующего   предприятия,   в   местах   расположения   подземных коммуникаций,   линий   электропередачи  и  связи  -  для  объектов производственного назначения;

ж) описание   особенностей   проведения   работ   в   условиях стесненной  городской  застройки,  в  местах расположения подземных коммуникаций,   линий   электропередачи  и  связи  -  для  объектов непроизводственного назначения;

з) обоснование  принятой организационно-технологической схемы, определяющей  последовательность  возведения  зданий  и сооружений, инженерных  и  транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных  в  календарном плане строительства сроков завершения строительства (его этапов);

и) перечень    видов    строительных    и   монтажных   работ, ответственных  конструкций,  участков  сетей инженерно-технического обеспечения,    подлежащих   освидетельствованию   с   составлением соответствующих   актов  приемки  перед  производством  последующих работ и устройством последующих конструкций;

к) технологическую  последовательность  работ  при  возведении объектов капитального строительства или их отдельных элементов;

л) обоснование  потребности  строительства  в кадрах, основных строительных   машинах,   механизмах,   транспортных  средствах,  в топливе  и  горюче-смазочных  материалах,  а  также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях;

м) обоснование    размеров    и    оснащения    площадок   для складирования  материалов,  конструкций,  оборудования, укрупненных модулей   и   стендов   для   их  сборки.  Решения  по  перемещению тяжеловесного  негабаритного  оборудования,  укрупненных  модулей и строительных конструкций;

н) предложения  по  обеспечению контроля качества строительных и  монтажных  работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов;

о) предложения   по   организации   службы   геодезического  и лабораторного контроля;

п) перечень  требований,  которые должны быть учтены в рабочей документации,  разрабатываемой на основании проектной документации, в  связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования;

р) обоснование   потребности   в   жилье  и  социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве;

с) перечень  мероприятий  и  проектных  решений по определению технических  средств  и  методов  работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда;

т) описание   проектных   решений   и  мероприятий  по  охране окружающей среды в период строительства;

у) обоснование    принятой   продолжительности   строительства объекта капитального строительства и его отдельных этапов;

ф) перечень   мероприятий   по   организации   мониторинга  за состоянием  зданий  и  сооружений, расположенных в непосредственной близости  от строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и  иные работы на котором могут повлиять на техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений;

в графической части

х) календарный  план  строительства,  включая подготовительный период   (сроки   и  последовательность  строительства  основных  и вспомогательных    зданий    и    сооружений,    выделение   этапов строительства);

ц) строительный  генеральный  план  подготовительного  периода строительства     (при     необходимости) и    основного    периода строительства   с   определением  мест  расположения  постоянных  и временных  зданий  и сооружений, мест размещения площадок и складов временного   складирования   конструкций,   изделий,  материалов  и

оборудования,   мест   установки   стационарных   кранов   и  путей перемещения  кранов  большой  грузоподъемности,  инженерных сетей и источников     обеспечения     строительной     площадки     водой, электроэнергией,  связью,  а также трасс сетей с указанием точек их подключения  и  мест  расположения  знаков  закрепления разбивочных осей.

24. Раздел  7 "Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов  капитального строительства" выполняется при необходимости сноса    (демонтажа) объекта   или   части   объекта   капитального строительства и должен содержать:

в текстовой части

а) основание  для  разработки  проекта  организации  работ  по сносу   или   демонтажу  зданий,  строений  и  сооружений  объектов капитального строительства;

б) перечень    зданий,    строений   и   сооружений   объектов капитального строительства, подлежащих сносу (демонтажу);

в) перечень  мероприятий  по выведению из эксплуатации зданий, строений и сооружений объектов капитального строительства;

г) перечень  мероприятий  по  обеспечению защиты ликвидируемых зданий,  строений  и  сооружений объекта капитального строительства от  проникновения людей и животных в опасную зону и внутрь объекта, а также защиты зеленых насаждений;

д) описание и обоснование принятого метода сноса (демонтажа);

е) расчеты  и обоснование размеров зон развала и опасных зон в зависимости от принятого метода сноса (демонтажа);

ж) оценку      вероятности      повреждения      при     сносе (демонтаже) инженерной  инфраструктуры,  в  том  числе  действующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения;

з) описание  и обоснование методов защиты и защитных устройств сетей    инженерно-технического    обеспечения,   согласованные   с владельцами этих сетей;

и) описание   и  обоснование  решений  по  безопасным  методам ведения работ по сносу (демонтажу);

к) перечень    мероприятий    по    обеспечению   безопасности населения,   в   том   числе   его   оповещения  и  эвакуации  (при необходимости);

л) описание решений по вывозу и утилизации отходов;

м) перечень  мероприятий  по  рекультивации  и благоустройству земельного участка (при необходимости);

н) сведения  об остающихся после сноса (демонтажа) в земле и в водных   объектах   коммуникациях,   конструкциях   и  сооружениях;

сведения  о  наличии разрешений органов государственного надзора на сохранение  таких  коммуникаций, конструкций и сооружений в земле и в  водных  объектах  -  в  случаях, когда наличие такого разрешения предусмотрено законодательством Российской Федерации;

о) сведения   о   наличии   согласования   с  соответствующими государственными  органами,  в  том числе органами государственного надзора,  технических  решений  по  сносу (демонтажу) объекта путем взрыва,  сжигания  или  иным потенциально опасным методом, перечень дополнительных  мер  по безопасности при использовании потенциально опасных методов сноса;

в графической части

п) план   земельного   участка   и  прилегающих  территорий  с указанием     места    размещения    сносимого    объекта,    сетей инженерно-технического  обеспечения,  зон  развала  и опасных зон в период  сноса  (демонтажа)  объекта  с указанием мест складирования разбираемых материалов, конструкций, изделий и оборудования;

р) чертежи  защитных  устройств  инженерной  инфраструктуры  и подземных коммуникаций;

с) технологические    карты-схемы   последовательности   сноса (демонтажа) строительных конструкций и оборудования.

25. Раздел 8   "Перечень   мероприятий  по  охране  окружающей среды" должен содержать:

в текстовой части

а) результаты    оценки   воздействия   объекта   капитального строительства на окружающую среду;

б) перечень  мероприятий  по  предотвращению  и (или) снижению возможного   негативного   воздействия   намечаемой   хозяйственной деятельности  на  окружающую  среду  и  рациональному использованию природных  ресурсов  на период строительства и эксплуатации объекта капитального строительства, включающий:

результаты   расчетов   приземных   концентраций  загрязняющих веществ,  анализ  и  предложения по предельно допустимым и временно согласованным выбросам;

обоснование  решений  по  очистке  сточных  вод  и  утилизации обезвреженных   элементов,   по  предотвращению  аварийных  сбросов сточных вод;

мероприятия по охране атмосферного воздуха;

мероприятия   по   оборотному  водоснабжению  -  для  объектов

производственного назначения;

мероприятия  по охране и рациональному использованию земельных ресурсов   и   почвенного  покрова,  в  том  числе  мероприятия  по рекультивации  нарушенных  или  загрязненных  земельных  участков и почвенного покрова;

мероприятия    по    сбору,   использованию,   обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов;

мероприятия  по  охране  недр - для объектов производственного назначения;

мероприятия  по охране объектов растительного и животного мира и   среды   их  обитания  (при  наличии  объектов  растительного  и животного  мира,  занесенных в Красную книгу Российской Федерации и красные  книги субъектов Российской Федерации, отдельно указываются мероприятия по охране таких объектов);

мероприятия  по  минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций  на  объекте  капитального  строительства и последствий их воздействия на экосистему региона;

мероприятия,  технические решения и сооружения, обеспечивающие рациональное  использование  и  охрану  водных  объектов,  а  также сохранение    водных    биологических   ресурсов   (в   том   числе предотвращение   попадания   рыб   и  других  водных  биологических ресурсов  в  водозаборные  сооружения) и  среды  их обитания, в том числе   условий   их   размножения,  нагула,  путей  миграции  (при необходимости);

программу     производственного     экологического    контроля (мониторинга) за  характером  изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации объекта, а также при авариях;

в) перечень  и  расчет  затрат  на  реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат;

в графической части

г) ситуационный  план  (карту-схему)  района  строительства  с указанием  на  нем  границ земельного участка, предоставленного для размещения     объекта     капитального    строительства,    границ санитарно-защитной  зоны, селитебной территории, рекреационных зон, водоохранных  зон,  зон  охраны источников питьевого водоснабжения, мест  обитания  животных  и  растений,  занесенных  в Красную книгу Российской   Федерации   и   красные   книги  субъектов  Российской Федерации, а также мест нахождения расчетных точек;

д) ситуационный  план  (карту-схему)  района  строительства  с указанием   границ   земельного   участка,   предоставленного   для размещения   объекта   капитального   строительства,   расположения источников  выбросов  в  атмосферу загрязняющих веществ и устройств по очистке этих выбросов;

е) карты-схемы  и  сводные  таблицы  с  результатами  расчетов загрязнения  атмосферы  при  неблагоприятных  погодных  условиях  и выбросов  по  веществам  и  комбинациям  веществ  с  суммирующимися вредными    воздействиями    -   для   объектов   производственного назначения;

ж) ситуационный  план  (карту-схему) района с указанием границ земельного   участка,   предоставленного   для  размещения  объекта капитального   строительства,   с  указанием  контрольных  пунктов, постов,  скважин и иных объектов, обеспечивающих отбор проб воды из поверхностных  водных  объектов,  а  также  подземных  вод,  -  для объектов производственного назначения.

26. Раздел 9     "Мероприятия    по    обеспечению    пожарной безопасности" должен содержать:

в текстовой части

а) описание  системы обеспечения пожарной безопасности объекта капитального строительства;

б) обоснование   противопожарных  расстояний  между  зданиями, сооружениями   и  наружными  установками,  обеспечивающих  пожарную безопасность объектов капитального строительства;

в) описание  и  обоснование  проектных  решений  по  наружному противопожарному   водоснабжению,   по   определению   проездов   и подъездов для пожарной техники;

г) описание    и   обоснование   принятых   конструктивных   и объемно-планировочных   решений,  степени  огнестойкости  и  класса конструктивной пожарной опасности строительных конструкций;

д) описание  и  обоснование  проектных  решений по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара;

е) перечень    мероприятий    по    обеспечению   безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара;

ж) сведения   о   категории   зданий,  сооружений,  помещений, оборудования  и  наружных  установок  по  признаку взрывопожарной и пожарной опасности;

з) перечень  зданий,  сооружений,  помещений  и  оборудования, подлежащих   защите  автоматическими  установками  пожаротушения  и оборудованию автоматической пожарной сигнализацией;

и) описание     и     обоснование    противопожарной    защиты (автоматических  установок  пожаротушения,  пожарной  сигнализации, оповещения  и  управления  эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода, противодымной защиты);

к) описание    и    обоснование    необходимости    размещения оборудования     противопожарной     защиты,    управления    таким оборудованием,  взаимодействия  такого  оборудования  с инженерными системами  зданий  и оборудованием, работа которого во время пожара направлена  на  обеспечение  безопасной  эвакуации  людей,  тушение пожара  и  ограничение  его  развития,  а  также  алгоритма  работы технических систем (средств) противопожарной защиты (при наличии);

л) описание    организационно-технических    мероприятий    по обеспечению     пожарной    безопасности    объекта    капитального строительства;

м) расчет  пожарных  рисков  угрозы  жизни  и здоровью людей и уничтожения   имущества  (при  выполнении  обязательных  требований пожарной  безопасности,  установленных техническими регламентами, и выполнении    в   добровольном   порядке   требований   нормативных документов  по  пожарной  безопасности  расчет  пожарных  рисков не требуется);

в графической части

н) ситуационный    план    организации   земельного   участка, предоставленного     для     размещения     объекта    капитального строительства,  с  указанием  въезда (выезда) на территорию и путей подъезда  к  объектам  пожарной  техники, мест размещения и емкости пожарных  резервуаров  (при  их  наличии), схем прокладки наружного противопожарного  водопровода, мест размещения пожарных гидрантов и мест размещения насосных станций;

о) схемы  эвакуации  людей  и  материальных  средств из зданий (сооружений)  и  с прилегающей к зданиям (сооружениям) территории в случае возникновения пожара;

п) структурные     схемы    технических    систем    (средств) противопожарной  защиты  (автоматических  установок  пожаротушения, автоматической  пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода).

27. Раздел 10  "Мероприятия  по обеспечению доступа инвалидов" должен содержать:

в текстовой части

а) перечень  мероприятий  по  обеспечению  доступа инвалидов к объектам,    предусмотренным   в   пункте 10   части 12   статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

б) обоснование  принятых конструктивных, объемно-планировочных и  иных  технических решений, обеспечивающих безопасное перемещение инвалидов   на  объектах,  указанных  в  подпункте  "а"  настоящего пункта,  а также их эвакуацию из указанных объектов в случае пожара или стихийного бедствия;

в) описание  проектных  решений  по  обустройству рабочих мест инвалидов (при необходимости);

в графической части

г) схему  планировочной  организации  земельного  участка (или фрагмент  схемы),  на  котором  расположены  объекты,  указанные  в подпункте "а"  настоящего  пункта,  с  указанием  путей перемещения инвалидов;

д) поэтажные  планы  зданий  (строений,  сооружений)  объектов капитального  строительства с указанием путей перемещения инвалидов по объекту капитального строительства, а также путей их эвакуации.

28. Раздел 11  "Смета  на  строительство объектов капитального строительства"   должен   содержать   текстовую   часть  в  составе пояснительной    записки   к   сметной   документации   и   сметную документацию.

29. Пояснительная     записка    к    сметной    документации, предусмотренная  пунктом 28  настоящего Положения, должна содержать следующую информацию:

а) сведения   о   месте   расположения   объекта  капитального строительства;

б) перечень   сборников   и   каталогов   сметных  нормативов, принятых для составления сметной документации на строительство;

в) наименование подрядной организации (при наличии);

г) обоснование   особенностей  определения  сметной  стоимости строительных работ для объекта капитального строительства;

д) другие  сведения  о  порядке  определения сметной стоимости строительства  объекта  капитального строительства, характерные для него.

30. Сметная    документация,   предусмотренная   в   пункте 28 настоящего  Положения,  должна  содержать  сводку  затрат,  сводный сметный  расчет  стоимости  строительства,  объектные  и  локальные сметные расчеты (сметы), сметные расчеты на отдельные виды затрат.

Указанная  сметная  документация составляется в сметных ценах, сложившихся ко времени ее составления.

31. Сводный    сметный    расчет    стоимости   строительства, предусмотренный  пунктом 30  настоящего  Положения,  составляется с распределением средств по следующим главам:

подготовка территории строительства (глава 1);

основные объекты строительства (глава 2);

объекты подсобного и обслуживающего назначения (глава 3);

объекты энергетического хозяйства (глава 4);

объекты транспортного хозяйства и связи (глава 5);

наружные   сети  и  сооружения  водоснабжения,  водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения (глава 6);

благоустройство и озеленение территории (глава 7);

временные здания и сооружения (глава 8);

прочие работы и затраты (глава 9);

содержание службы заказчика. Строительный контроль (глава 10);

подготовка  эксплуатационных  кадров  для строящегося  объекта капитального строительства (глава 11);

проектные и изыскательские работы (глава 12).

32. Раздел  12 "Иная  документация  в случаях, предусмотренных федеральными     законами"     должен    содержать    документацию, необходимость  разработки  которой при осуществлении проектирования и  строительства  объекта  капитального строительства предусмотрена законодательными актами Российской Федерации, в том числе:

а) декларацию      промышленной      безопасности      опасных производственных     объектов,     разрабатываемую     на    стадии проектирования;

б) декларацию    безопасности   гидротехнических   сооружений, разрабатываемую на стадии проектирования;

в) иную  документацию,  установленную  законодательными актами Российской Федерации.

III. Состав разделов проектной документации на

линейные объекты капитального строительства

и требования к содержанию этих разделов

33. Проектная документация на  линейные  объекты  капитального строительства  (далее  -  линейные объекты) состоит из 10 разделов, требования  к  содержанию  которых   установлены   пунктами   34-42 настоящего Положения.

34. Раздел 1   "Пояснительная   записка"  должен  содержать  в текстовой части:

а) реквизиты  одного  из  указанных  в подпункте "а" пункта 10 настоящего  Положения  документов,  на  основании  которого принято решение  о  разработке  проектной документации на линейные объекты, либо  реквизиты  международного  договора  Российской Федерации или соглашения о разделе продукции;

б) исходные   данные   и   условия  для  подготовки  проектной документации   на   линейный   объект,   указанные  в подпункте "б" пункта 10  настоящего  Положения, за исключением абзацев десятого и двенадцатого;

в) сведения      о     климатической,     географической     и инженерно-геологической   характеристике   района,   на  территории которого   предполагается   осуществлять   строительство  линейного объекта;

г) описание  вариантов маршрутов прохождения линейного объекта по  территории  района  строительства (далее - трасса), обоснование выбранного варианта трассы;

д) сведения  о  линейном  объекте  с  указанием  наименования, назначения  и  месторасположения  начального  и  конечного  пунктов линейного объекта;

е) технико-экономическую     характеристику     проектируемого линейного  объекта  (категория,  протяженность, проектная мощность, пропускная     способность,    грузонапряженность,    интенсивность движения,  сведения об основных технологических операциях линейного объекта   в  зависимости  от  его  назначения,  основные  параметры

продольного профиля и полосы отвода и др.);

ж) сведения,  указанные в подпунктах "з" - "л", "н", "п" и "с" пункта 10 настоящего Положения;

з) описание  принципиальных  проектных решений, обеспечивающих надежность     линейного     объекта,     последовательность    его строительства,  намечаемые  этапы строительства и планируемые сроки ввода их в эксплуатацию.

35. Раздел 2 "Проект полосы отвода" должен содержать:

в текстовой части

а) характеристику  трассы  линейного объекта (описание рельефа местности,   климатических   и   инженерно-геологических   условий, опасных  природных процессов, растительного покрова, естественных и искусственных      преград,     существующих,     реконструируемых, проектируемых,   сносимых   зданий   и   сооружений,  а  также  для автомобильных  дорог  -  определение зоны избыточного транспортного загрязнения);

б) расчет  размеров  земельных  участков,  предоставленных для	 размещения линейного объекта (далее - полоса отвода);

в) перечни  искусственных сооружений, пересечений, примыканий, включая   их   характеристику,  перечень  инженерных  коммуникаций, подлежащих переустройству;

г) описание   решений   по   организации   рельефа   трассы  и инженерной подготовке территории;

д) сведения  о  радиусах  и  углах  поворота,  длине  прямых и криволинейных    участков,   продольных   и   поперечных   уклонах, преодолеваемых высотах;

е) обоснование   необходимости   размещения   объекта   и  его инфраструктуры    на   землях   сельскохозяйственного   назначения, лесного,   водного   фондов,   землях  особо  охраняемых  природных территорий;

ж) сведения  о путепроводах, эстакадах, пешеходных переходах и развязках - для автомобильных и железных дорог;

з) сведения     о    необходимости    проектирования    постов дорожно-патрульной  службы, пунктов весового контроля, постов учета движения,    постов    метеорологического   наблюдения,   остановок общественного  транспорта  и  мест  размещения  объектов  дорожного сервиса - для автомобильных дорог;

в графической части

и) топографическую     карту-схему    с    указанием    границ административно-территориальных  образований, по территории которых планируется провести трассу линейного объекта;

к) план  и продольный профиль трассы с инженерно-геологическим разрезом   с   указанием   пикетов,  углов  поворота,  обозначением существующих,  проектируемых,  реконструируемых,  сносимых зданий и сооружений,   трасс   сетей   инженерно-технического   обеспечения, сопутствующих    и   пересекаемых   коммуникаций,   а   также   для магистральных  нефтепроводов  и нефтепродуктопроводов - с указанием

мест   размещения   запорной  арматуры  (задвижек  с  электрическим приводом    и    ручных),    станций    электрохимической   защиты, магистральной  линии  связи и электроснабжения для средств катодной защиты  и приводов электрических задвижек, мест размещения головной и    промежуточной    перекачивающих   станций,   мест   размещения потребителей;

л) план  трассы  с  указанием  участков  воздушных линий связи (включая  места  размещения  опор,  марки подвешиваемых проводов) и участков   кабельных  линий  связи  (включая  тип  кабеля,  глубины заложения   кабеля,   места   размещения   наземных   и   подземных линейно-кабельных сооружений);

м) план  трассы  с  указанием  мест  размещения  проектируемых постов   дорожно-патрульной   службы,  пунктов  весового  контроля, постов   учета   движения,  постов  метеорологического  наблюдения, остановок  общественного  транспорта  и  мест  размещения  объектов дорожного сервиса - для автомобильных дорог.

36. Раздел 3   "Технологические   и   конструктивные   решения линейного объекта. Искусственные сооружения" должен содержать:

в текстовой части

а) сведения    о   топографических,   инженерно-геологических, гидрогеологических,   метеорологических  и  климатических  условиях участка,  на  котором  будет осуществляться строительство линейного объекта;

б) сведения    об   особых   природно-климатических   условиях земельного   участка,  предоставляемого  для  размещения  линейного объекта   (сейсмичность,   мерзлые  грунты,  опасные  геологические процессы и др.);

в) сведения  о  прочностных  и  деформационных характеристиках грунта в основании линейного объекта;

г) сведения  об  уровне  грунтовых вод, их химическом составе, агрессивности  по  отношению  к  материалам  изделий  и конструкций подземной части линейного объекта;

д) сведения о категории и классе линейного объекта;

е) сведения  о  проектной  мощности  (пропускной  способности, грузообороте, интенсивности движения и др.) линейного объекта;

ж) показатели  и  характеристики технологического оборудования и   устройств   линейного   объекта   (в   том   числе  надежность, устойчивость,     экономичность,     возможность    автоматического регулирования,   минимальность   выбросов   (сбросов)  загрязняющих веществ, компактность, использование новейших технологий);

з) перечень мероприятий по энергосбережению;

и) обоснование  количества  и  типов оборудования, в том числе грузоподъемного,  транспортных средств и механизмов, используемых в процессе строительства линейного объекта;

к) сведения  о  численности и профессионально-квалификационном составе  персонала  с  распределением  по  группам производственных процессов, число и оснащенность рабочих мест;

л) перечень  мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда в процессе эксплуатации линейного объекта;

м) обоснование     принятых     в    проектной    документации автоматизированных  систем  управления технологическими процессами, автоматических  систем  по  предотвращению нарушения устойчивости и качества работы линейного объекта;

н) описание  решений  по организации ремонтного хозяйства, его оснащенность;

о) обоснование  технических решений по строительству в сложных инженерно-геологических условиях (при необходимости);

п) для   автомобильных   дорог   -   документы,   указанные  в подпунктах "а" - "о" настоящего пункта, а также:

сведения  об  основных  параметрах и характеристиках земляного полотна,  в  том  числе  принятые профили земляного полотна, ширина основной  площадки,  протяженность  земляного  полотна  в насыпях и выемках, минимальная высота насыпи, глубина выемок;

обоснование   требований   к   грунтам  отсыпки  (влажность  и гранулометрический состав);

обоснование  необходимой  плотности  грунта  насыпи  и величин коэффициентов уплотнения для различных видов грунта;

расчет объемов земляных работ;

описание   принятых   способов   отвода   поверхностных   вод, поступающих к земляному полотну;

описание типов конструкций и ведомость дорожных покрытий;

описание  конструкций  верхнего строения пути железных дорог в местах пересечения с автомобильными дорогами (при необходимости);

описание    конструктивных    решений    противодеформационных сооружений земляного полотна;

перечень  мероприятий  по  защите  трассы от снежных заносов и попадания на них животных;

обоснование   типов  и  конструктивных  решений  искусственных сооружений   (мостов,   труб,   путепроводов,   эстакад,  развязок, пешеходных  мостов,  подземных  переходов, скотопрогонов, подпорных стенок и др.);

описание   конструктивной   схемы   искусственных  сооружений, используемых  материалов  и  изделий  (фундаментов, опор, пролетных строений, береговых сопряжений, крепления откосов);

обоснование   размеров   отверстий  искусственных  сооружений, обеспечивающих пропуск воды;

перечень  искусственных  сооружений  с  указанием  их основных  характеристик  и  параметров  (количество,  длина, расчетная схема, расходы сборного и монолитного железобетона, бетона, металла);

описание  схем  мостов,  путепроводов,  схем  опор мостов (при необходимости), схем развязок на разных уровнях;

сведения о способах пересечения линейного объекта;

сведения   о  транспортно-эксплуатационном  состоянии,  уровне аварийности    автомобильной    дороги   -   для   реконструируемых (подлежащих капитальному ремонту) автомобильных дорог;

р) для  железных  дорог  -  документы  и сведения, указанные в подпунктах "а" - "о" настоящего пункта, а также:

перечень  мероприятий  по  защите  трассы от снежных заносов и попадания на них животных;

описание    категории    железной    дороги,    характеристика грузопотоков, в том числе объем (доля) пассажирских перевозок;

описание  конструкций верхнего строения пути железных дорог, в том числе в местах пересечения с автомобильными дорогами;

обоснование  основных параметров проектируемой железнодорожной линии  (руководящий  уклон,  вид  тяги, места размещения раздельных пунктов  и  участков  тягового  обслуживания,  число главных путей;

специализация,   количество   и  полезная  длина  приемоотправочных путей;  электроснабжение электрифицируемых линий и места размещения тяговых подстанций);

данные о расчетном количестве подвижного состава;

сведения  о  проектируемых  и (или)  реконструируемых объектах локомотивного  и  вагонного  хозяйства  (места  размещения  и  зоны обслуживания   локомотивных   бригад;  места  размещения  депо,  их мощность  в части количества и видов обслуживания, приписанный парк локомотивов,   обоснование  достаточности  устройств  локомотивного

хозяйства  и  парка  локомотивов; оценка достаточности устройств по обслуживанию    вагонного   хозяйства;   проектируемые   устройства вагонного хозяйства, их характеристики);

описание проектируемой схемы тягового обслуживания;

обоснование потребности в эксплуатационном персонале;

описание   и   требования   к   местам  размещения  персонала, оснащенности    рабочих    мест,   санитарно-бытовому   обеспечению персонала, участвующего в строительстве;

с) для  линий  связи  -  документы  и  сведения,  указанные  в подпунктах "а" - "о" настоящего пункта, а также:

сведения   о   возможности  обледенения  проводов  и  перечень мероприятий по антиобледенению;

описание  типов  и  размеров  стоек  (промежуточные,  угловые, переходные,  оконечные),  конструкций опор мачтовых переходов через водные преграды;

описание  конструкций фундаментов, опор, системы молниезащиты, а также мер по защите конструкций от коррозии;

описание  технических  решений,  обеспечивающих  присоединение  проектируемой линии связи к сети связи общего пользования;

обоснование     строительства    новых    или    использования существующих  сооружений  связи  для пропуска трафика проектируемой сети  связи,  технические параметры в точках соединения сетей связи (уровень сигналов, спектры сигналов, скорости передачи и др.);

обоснование принятых систем сигнализации;

обоснование    применяемого    коммутационного   оборудования, позволяющего  производить  учет  исходящего трафика на всех уровнях присоединения;

т) для  магистральных  трубопроводов  -  документы и сведения, указанные в подпунктах "а" - "о" настоящего пункта, а также:

описание технологии процесса транспортирования продукта;

сведения  о  проектной  пропускной способности трубопровода по перемещению продукта - для нефтепроводов;

характеристика параметров трубопровода;

обоснование диаметра трубопровода;

сведения  о  рабочем давлении и максимально допустимом рабочем давлении;

описание системы работы клапанов-регуляторов;

обоснование    необходимости   использования   антифрикционных присадок;

обоснование  толщины  стенки  труб  в  зависимости  от падения рабочего давления по длине трубопровода и условий эксплуатации;

обоснование  мест установки запорной арматуры с учетом рельефа местности,  пересекаемых  естественных  и  искусственных  преград и других факторов;

сведения  о  резервной  пропускной  способности трубопровода и резервном оборудовании и потенциальной необходимости в них;

обоснование  выбора  технологии транспортирования продукции на основе   сравнительного   анализа   (экономического,  технического, экологического) других существующих технологий;

обоснование  выбранного  количества  и  качества  основного  и вспомогательного   оборудования,   в   том   числе   задвижек,  его технических    характеристик,    а    также    методов   управления оборудованием;

сведения  о  числе  рабочих  мест  и  их оснащенности, включая численность    аварийно-вспомогательных    бригад    и    водителей специального транспорта;

сведения  о  расходе  топлива,  электроэнергии,  воды и других материалов на технологические нужды;

описание  системы  управления  технологическим  процессом (при наличии технологического процесса);

описание системы диагностики состояния трубопровода;

перечень   мероприятий  по  защите  трубопровода  от  снижения (увеличения) температуры продукта выше (ниже) допустимой;

описание   вида,   состава   и   объема   отходов,  подлежащих утилизации и захоронению;

сведения   о   классификации  токсичности  отходов,  местах  и способах   их   захоронения   в   соответствии   с   установленными техническими условиями;

описание  системы снижения уровня токсичных выбросов, сбросов, перечень мер по предотвращению аварийных выбросов (сбросов);

оценка возможных аварийных ситуаций;

сведения   об   опасных  участках  на  трассе  трубопровода  и обоснование выбора размера защитных зон;

перечень    проектных   и   организационных   мероприятий   по ликвидации  последствий  аварий, в том числе план по предупреждению и    ликвидации   аварийных   разливов   нефти   и   нефтепродуктов (при необходимости);

описание  проектных решений по прохождению трассы трубопровода (переход    водных   преград,   болот,   пересечение   транспортных коммуникаций,  прокладка  трубопровода  в  горной  местности  и  по территориям,   подверженным   воздействию   опасных   геологических процессов);

обоснование   безопасного  расстояния  от  оси  магистрального трубопровода  до населенных пунктов, инженерных сооружений (мостов, дорог),   а   также  при  параллельном  прохождении  магистрального трубопровода    с    указанными   объектами   и   аналогичными   по функциональному назначению трубопроводами;

обоснование   надежности   и   устойчивости   трубопровода   и отдельных его элементов;

сведения о нагрузках и воздействиях на трубопровод;

сведения о принятых расчетных сочетаниях нагрузок;

сведения  о  принятых  для расчета коэффициентах надежности по материалу,  по  назначению  трубопровода,  по нагрузке, по грунту и другим параметрам;

основные  физические  характеристики  стали труб, принятые для расчета;

обоснование  требований к габаритным размерам труб, допустимым отклонениям  наружного  диаметра,  овальности,  кривизны, расчетные данные, подтверждающие прочность и устойчивость трубопровода;

обоснование  пространственной  жесткости конструкций (во время транспортировки, монтажа (строительства) и эксплуатации);

описание  и  обоснование  классов  и  марок  бетона  и  стали, применяемых при строительстве;

описание  конструктивных  решений  по  укреплению  оснований и усилению  конструкций  при  прокладке  трубопроводов  по  трассе  с крутизной склонов более 15 градусов;

обоснование   глубины   заложения  трубопровода  на  отдельных участках;

описание  конструктивных решений при прокладке трубопровода по обводненным  участкам, на участках болот, участках, где наблюдаются осыпи,  оползни,  участках,  подверженных  эрозии,  при пересечении крутых склонов, промоин, а также при переходе малых и средних рек;

описание  принципиальных  конструктивных  решений балансировки трубы  трубопровода  с  применением утяжелителей охватывающего типа (вес комплекта, шаг установки и другие параметры);

обоснование  выбранных  мест  установки  сигнальных  знаков на берегах водоемов, лесосплавных рек и других водных объектов;

в графической части

у) схему  линейного  объекта  с  обозначением  мест  установки технологического оборудования (при наличии);

ф) чертежи   конструктивных   решений  несущих  конструкций  и отдельных элементов опор, описанных в пояснительной записке;

х) чертежи   основных   элементов   искусственных  сооружений, конструкций;

ц) схемы крепления элементов конструкций;

ч) для  автомобильных  дорог  -  схемы  и чертежи, указанные в подпунктах "у" - "ц" настоящего пункта, а также:

чертежи  характерных  профилей  насыпи  и  выемок, конструкций дорожных одежд;

чертежи индивидуальных профилей земляного полотна;

ш) для   железных   дорог  -  схемы  и  чертежи,  указанные  в подпунктах "у" - "ц" настоящего пункта, а также:

чертежи   характерных   профилей  насыпи  и  выемок,  верхнего строения пути;

чертежи индивидуальных профилей земляного полотна;

диаграмму грузопотока (при необходимости);

планы  узлов,  станций и других раздельных пунктов с указанием объектов   капитального  строительства,  сооружений  и  обустройств железнодорожной инфраструктуры;

щ) для   сетей   связи   -   схемы   и  чертежи,  указанные  в подпунктах "у" - "ц" настоящего пункта, а также:

схемы   устройства   кабельных   переходов  через  железные  и автомобильные  (шоссейные,  грунтовые) дороги, а также через водные преграды;

схемы крепления опор и мачт оттяжками;

схемы узлов перехода с подземной линии на воздушную линию;

схемы расстановки оборудования связи на линейном объекте;

схемы  тактовой  сетевой  синхронизации,  увязанные  со схемой тактовой  сетевой  синхронизации  сети  общего  пользования,  - для сетей  связи,  присоединяемых  к  сети  связи  общего пользования и использующих цифровую технику коммутации и передачи информации;

э) для   магистральных   трубопроводов   -  схемы  и  чертежи, указанные в подпунктах "у" - "ц" настоящего пункта, а также:

схемы расстановки основного и вспомогательного оборудования;

схемы  трассы с указанием мест установки задвижек, узлов пуска и приема шаровых разделителей (очистителей);

схемы управления технологическими процессами и их контроля;

схемы сочетания нагрузок;

принципиальные  схемы  автоматизированной  системы  управления технологическими процессами на линейном объекте.

37. Раздел 4   "Здания,  строения  и  сооружения,  входящие  в инфраструктуру линейного объекта" должен содержать:

в текстовой части

а) сведения  о строительстве новых, реконструкции существующих объектов    капитального    строительства    производственного    и непроизводственного   назначения,  обеспечивающих  функционирование линейного объекта;

б) перечень  зданий,  строений  и  сооружений, проектируемых в составе линейного объекта, с указанием их характеристик;

в) сведения   о   проектной   документации,   применяемой  при проектировании  зданий  и  сооружений,  проектируемых   в   составе линейного   объекта,   в   том   числе  о  документации  повторного применения.  Проектная документация в отношении строительства таких объектов разрабатывается в соответствии с пунктами 10-32 настоящего Положения;

в графической части

г) схемы  линейного  объекта  с обозначением мест расположения зданий,  строений  и  сооружений, проектируемых в составе линейного объекта и обеспечивающих его функционирование.

38. Раздел 5   "Проект   организации   строительства"   должен содержать:

в текстовой части

а) характеристику   трассы   линейного   объекта,  района  его строительства,  описание  полосы  отвода  и  мест  расположения  на трассе  зданий,  строений  и  сооружений,  проектируемых  в составе линейного объекта и обеспечивающих его функционирование;

б) сведения  о размерах земельных участков, временно отводимых на  период  строительства  для  обеспечения размещения строительных механизмов,   хранения   отвала  и  резерва  грунта,  в  том  числе растительного,   устройства   объездов,   перекладки  коммуникаций, площадок  складирования  материалов  и  изделий,  полигонов  сборки конструкций, карьеров для добычи инертных материалов;

в) сведения  о  местах размещения баз материально-технического обеспечения,     производственных     организаций     и    объектов энергетического   обеспечения,   обслуживающих   строительство   на отдельных  участках  трассы, а также о местах проживания персонала, участвующего     в     строительстве,    и    размещения    пунктов социально-бытового обслуживания;

г) описание     транспортной     схемы     (схем)     доставки материально-технических  ресурсов  с  указанием  мест  расположения станций  и  пристаней  разгрузки, промежуточных складов и временных подъездных  дорог,  в  том  числе  временной дороги вдоль линейного объекта;

д) обоснование  потребности  в  основных строительных машинах, механизмах,  транспортных  средствах,  электрической энергии, паре, воде,  кислороде,  ацетилене,  сжатом воздухе, взрывчатых веществах (при необходимости), а также во временных зданиях и сооружениях;

е) перечень  специальных  вспомогательных сооружений, стендов, установок,   приспособлений   и   устройств,  требующих  разработки рабочих чертежей для их строительства (при необходимости);

ж) сведения  об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ по участкам трассы;

з) обоснование      организационно-технологической      схемы, определяющей  оптимальную  последовательность  сооружения линейного объекта;

и) перечень  основных  видов  строительных  и монтажных работ, ответственных  конструкций,  участков  сетей инженерно-технического обеспечения,    подлежащих   освидетельствованию   с   составлением соответствующих   актов  приемки  перед производством  последующих работ и устройством последующих конструкций;

к) указание   мест   обхода   или   преодоления   специальными средствами  естественных  препятствий и преград, переправ на водных объектах;

л) описание  технических  решений  по возможному использованию  отдельных   участков  проектируемого  линейного  объекта  для  нужд строительства;

м) перечень    мероприятий    по    предотвращению    в   ходе строительства   опасных   инженерно-геологических   и   техногенных явлений, иных опасных природных процессов;

н) перечень  мероприятий  по  обеспечению  на линейном объекте безопасного движения в период его строительства;

о) обоснование  потребности  строительства  в  кадрах, жилье и социально-бытовом    обслуживании    персонала,    участвующего   в строительстве;

п) обоснование принятой продолжительности строительства;

р) описание   проектных   решений   и   перечень  мероприятий, обеспечивающих сохранение окружающей среды в период строительства;

в графической части

с) ситуационный  план  (карту-схему)  района с указанием плана трассы  и  пунктов  ее  начала  и  окончания,  а также с нанесением транспортной  сети  вдоль  трассы  и  указанием  мест  расположения организаций   материально-технического  обеспечения  строительства, населенных  пунктов, перегрузочных станций, речных и морских портов (причалов),  постоянных  и временных автомобильных и железных дорог и  других  путей  для  транспортирования оборудования, конструкций, материалов   и   изделий,   с   указанием   линий   связи  и  линий электропередачи,    используемых    в    период   строительства   и эксплуатации линейного объекта;

т) план  полосы  отвода  с  указанием  существующих  в  полосе отвода,   возводимых   и   подлежащих   сносу  зданий,  строений  и сооружений,  включая  служебные  и  технические  здания, населенных пунктов  и  отдельных  зданий  на перегонах (вдоль трассы линейного объекта),   а   также  нанесением  границ  участков  вырубки  леса, земельных  участков,  временно отводимых на период строительства, и указанием  площадок  складирования  материалов и изделий, полигонов сборки конструкций;

у) организационно-технологические       схемы,      отражающие оптимальную   последовательность  возведения  линейного  объекта  с указанием технологической последовательности работ.

39. Раздел 6  "Проект  организации  работ по сносу (демонтажу) линейного  объекта", включаемый в состав проектной документации при необходимости   сноса   (демонтажа)  линейного  объекта  или  части линейного   объекта,   должен   содержать   документы  и  сведения, указанные  в  пункте 24  настоящего  Положения,  и,  кроме  того, в текстовой  части перечень проектных решений по устройству временных инженерных сетей на период строительства линейного объекта.

40. Раздел 7  "Мероприятия  по охране окружающей среды" должен содержать:

в текстовой части

а) результаты оценки воздействия на окружающую среду;

б) перечень  мероприятий  по  предотвращению  и (или) снижению возможного   негативного   воздействия   намечаемой   хозяйственной деятельности  на  окружающую  среду  и  рациональному использованию природных   ресурсов   на   период   строительства  и  эксплуатации линейного объекта, включающий:

мероприятия по охране атмосферного воздуха;

мероприятия  по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова;

мероприятия  по  рациональному  использованию  и  охране вод и водных  биоресурсов  на пересекаемых линейным объектом реках и иных водных объектах;

мероприятия        по        рациональному       использованию общераспространенных    полезных   ископаемых,   используемых   при строительстве;

мероприятия    по    сбору,   использованию,   обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов;

мероприятия   по   охране   недр   и  континентального  шельфа Российской Федерации;

мероприятия  по  охране  растительного и животного мира, в том числе:

мероприятия  по  сохранению  среды обитания животных, путей их миграции, доступа в нерестилища рыб;

сведения  о  местах  хранения  отвалов растительного грунта, а также местонахождении карьеров, резервов грунта, кавальеров;

программу     производственного     экологического    контроля  (мониторинга)  за  характером изменения всех компонентов экосистемы при  строительстве  и  эксплуатации  линейного объекта, а также при авариях на его отдельных участках;

программу  специальных  наблюдений  за  линейным  объектом  на участках, подверженных опасным природным воздействиям;

конструктивные решения и защитные устройства, предотвращающие попадание  животных  на  территорию  электрических подстанций, иных   зданий   и   сооружений   линейного  объекта,  а  также  под транспортные средства и в работающие механизмы;

в) перечень  и  расчет  затрат  на  реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат;

в графической части

г) карту-схему  с  указанием  размещения  линейного  объекта и границ  зон  с  особыми  условиями  использования  территории, мест обитаний   животных   и   растений,   занесенных  в  Красную  книгу Российской   Федерации   и   красные   книги  субъектов  Российской Федерации;

д) карту-схему  границ  зон  экологического риска и возможного загрязнения   окружающей   природной  среды  вследствие  аварии  на линейном объекте.

41. Раздел 8     "Мероприятия    по    обеспечению    пожарной безопасности" должен содержать:

в текстовой части

а) описание    системы   обеспечения   пожарной   безопасности линейного  объекта  и  обеспечивающих  его функционирование зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта;

б) характеристику     пожарной    опасности    технологических процессов, используемых на линейном объекте;

в) описание  и  обоснование  проектных решений, обеспечивающих пожарную    безопасность    линейного    объекта   (противопожарное расстояние  от  оси  трассы  до  населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных  объектов,  лесных  массивов, расстояние между прокладываемыми  параллельно друг другу трассами линейных объектов, пересечение   с   трассами  других  линейных  объектов,  устройство охранных зон);

г) описание   проектных   решений   по   размещению  линейного объекта,  в  том числе зданий, строений и сооружений в его составе, обеспечивающих     пожарную    безопасность    линейного    объекта (противопожарное    расстояние    между   зданиями,   сооружениями, наружными  установками,  отдельно  стоящими резервуарами с нефтью и нефтепродуктами,   компрессорными  и  насосными  станциями  и  др., проектные  решения  по  наружному  противопожарному  водоснабжению, проезды и подъезды для пожарной техники);

д) описание     и    обоснование    объемно-планировочных    и конструктивных    решений,    степени    огнестойкости   и   класса конструктивной  пожарной  опасности, предела огнестойкости и класса пожарной    опасности   строительных   конструкций   обеспечивающих функционирование  линейного  объекта зданий, строений и сооружений,

проектируемых и (или) находящихся в составе линейного объекта;

е) перечень     мероприятий,    обеспечивающих    безопасность подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара;

ж) сведения  о  категории оборудования и наружных установок по критерию взрывопожарной и пожарной опасности;

з) перечень  оборудования,  подлежащего  защите  с применением автоматических  установок  пожаротушения  и автоматической пожарной сигнализации;

и) описание  и  обоснование технических систем противопожарной защиты     (автоматических     систем    пожаротушения,    пожарной сигнализации,  оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего  противопожарного  водопровода,  противодымной защиты), описание  размещения  технических  систем  противопожарной  защиты, систем  их управления, а также способа взаимодействия с инженерными системами  зданий  и оборудованием, работа которого во время пожара направлена  на  обеспечение  безопасной  эвакуации  людей,  тушение пожара   и   ограничение  его  развития,  а  также  порядок  работы технических  систем  (средств)  для  работы  автоматических  систем пожаротушения и пожарной техники (при наличии таких систем);

к) описание  технических  решений  по  противопожарной  защите технологических узлов и систем;

л) описание    организационно-технических    мероприятий    по обеспечению  пожарной  безопасности  линейного объекта, обоснование необходимости   создания   пожарной   охраны   объекта,  расчет  ее необходимых сил и средств;

м) определение  пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей, уничтожения  имущества  (расчет  пожарных  рисков  не требуется при выполнении    обязательных    требований   пожарной   безопасности, установленных    техническими    регламентами,   и   выполнении   в добровольном  порядке требований нормативных документов по пожарной безопасности);

в графической части

н) схемы  и  планы, указанные в подпунктах "н" и "п" пункта 26 настоящего Положения.

42. Раздел 9   "Смета  на  строительство"  и  раздел 10  "Иная документация  в  случаях,  предусмотренных  федеральными  законами" должны   содержать   документы,   сведения   и  расчеты,  указанные соответственно в пунктах 28-31 и пункте 32 настоящего Положения.