Технико-коммерческое предложение

на строительство завода по производству кирпича

в объеме 30 млн. у.к. в год

Заказчик

Е-mail

Исполнитель

ООО «СтройМаш»

Российская Федерация, г. Кемерово

Общие рекомендации по строительству завода по производству строительного  кирпича по ГОСТ 7484-78

В настоящее время в мире существует 3 технологии производства кирпича

a) пластичное (распространено повсеместно и занимает порядка 97% от общего производства керамического кирпича в мире и отличается тем, что имеет вековую историю производства высококачественного кирпича и блоков)

b)  жесткое формование получило распространение благодаря Северо-американской компании Steel Ltd., известного производителя качественного оборудования для формования кирпича с пониженной влажностью 15-16%

c) полусухое прессование, получило распространение в России и странах СНГ из-за дешевизны технологии (отсутствие сушильного отделения), однако, обратная сторона «погони» за дешевым кирпичом – выпуск кирпича, не удовлетворяющего ГОСТ 7484-78 и обладающего марочностью не более М-125, с низкими показателями по упругости.

Наша компания специализируется на строительстве заводов по производству строительного кирпича, проектировании, поставке оборудования, шефмонтажу, пуско-наладке и опытному эксплуатированию производства. Приоритетной задачей для нас является строительство заводов для изготовления строительного кирпича – методом пластичного формования. По нашему мнению, полусухое прессование имеет существенные недостатки, которые не позволяют выпускать кирпич, соответствующий лучшим мировым стандартам

a) пластичное формование позволяет в большей степени ориентироваться на производство керамического лицевого кирпича, в том числе и цветного (добавление красителей, для получения желтого, коричневого, белого кирпича, который традиционно пользуется большой популярностью у строителей России, что гарантирует сбыт и высокую рентабельность и конкурентоспособность производства)

b) 97 % производственных мощностей России работают на технологии пластичного формования, в том числе такие монополисты как ЛСР Победа (Ленинградская область, выпуск подряда 450 млн. кирпича в год), ОАО «Норский керамический завод» (Ярославская область, г. Норск, выпуск подряда 120 млн. кирпича в год) и т.д.

c) среди мировых производителей оборудования для производства кирпича (Keller, Handle, Morando, Bedeschi и т.д.) ни один производитель не выпускает оборудование для полусухого прессования, так как оно не пользуется спросом ни в Европе, ни в Америке.

d) Обслуживание и ремонт прессов СМ-1085 и СМК-491 – основного прессового оборудования, применяемого при полусухом производстве кирпича крайне сложен и долг, а также требует постоянного присутствия специалистов, не один год проработавших с данными прессами.

e) Представляет собой определенные проблемы и технологический процесс, при полусухом прессовании, когда глину необходимо подсушить в сушильном барабане от ее естественной карьерной влажности до 7-9% влажности, которая требуется при полусухом прессовании. Если не соблюдать данные условия, то кирпич просто не сформируется либо из-за «пересушивания» глины, либо будет забивать сушильный барабан и стержневой смеситель из-за недосушки и как следствие, проблемы с «недоформовкой» кирпича сырца.

f) также хотелось бы отметить, что обжиг кирпича сырца при полусухом прессовании на 50-75% выше, чем при пластике, что ведет к увеличению срока обжига, к частой «спекаемости» кирпича.

g) И последнее, пластичное формование позволяет получать высокопустотный кирпич (пустотность до 67%) и блоки поризованные, которые находят все большее применение на стройках России. Это в свою очередь уменьшает сроки сушки и обжига, ведет к уменьшению расходов на добычу глины, так как тратиться намного меньше сырья. При полусухом прессовании пустотность кирпича не превышает 15%.

Надеюсь, наши рекомендации помогут Вам выбрать необходимый способ производства кирпича, удовлетворяющий потребности рынка и конкурентоспособный относительно других производителей.

Прошу ознакомиться с услугами, предлагаемыми нашей компании и некоторыми проектами, которые мы реализовывали на протяжении 4-х летней работы.

- Шефмонтаж и пуско-наладка поставленного оборудования и тепловых агрегатов

- Проектирование, строительство и техническое обслуживание печей и сушил

- Проектные решения и реконструкция действующих предприятий без остановки производства, разработка планов реконструкции

- Автоматизация технологических процессов на базе контроллеров (перевод с релейных схем)

- Работы по переводу асинхронных двигателей на «мягкий» пуск при помощи УМП-06 (обеспечивает плавный разгон А.Д. до номинальных оборотов с полной нагрузкой по валу и увеличение числа включений в час)

- Вентилируемые работы на предприятиях строительного комплекса

- Техническое сопровождение производств, помощь в решении проблем с качеством, объемом, номенклатурой выпускаемой продукции

Автоматическая Линия по Производству Облицовочного Кирпича

Производительностью 30 000000 штук в год.

Таблица №1.

СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ И ФОРМОВАНИЯ СЫРЬЯ

| № | Наименование и Тип оборудования | Кол-во | Потребляемая Мощность, КВт | Цена , RUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Един. | Общая | Един. | Общая |
| 1 | Питательная Машина Камерного Типа, JXGD80×4m | 1 | 7.5 | 7.5 | 480 453 | 480 453 |
| 2 | Питательная Машина Камерного Типа, GD60×4m | 1 | 5.5 | 5.5 | 236 066 | 236 066. |
| 3 | Высокоскоростная Валковая Дробилка, GS80×60B | 2 | 22×2 | 88.0 | 714 967 | 1 429 935 |
| 4 | Двухвальный Миксер, SJ360×36B | 1 | 55.0 | 55.0 | 444 665 | 444 665 |
| 5 | Экструдер-Миксер Высокой Производительности, SJJ300×40 | 1 | 75.0 | 75.0 | 673 964 | 673 964 |
| 6 | Молотковая Дробилка, PC80×55 | 1 | 55.0 | 55.0 | 203 025 | 203 025 |
| 7 | Двухступенчатый Вакуумный Экструдер, JKY50/50E-40 | 1 | 55/160 | 215.0 | 1 890 922 | 1 890 922 |
| 8 | Вакуумный Насос, SK-12 | 1 | 18.5 | 18.5 | 121 417 | 121 417 |
| 9 | Оборудование для Вертикальной Резки, KQZ | 1 | 1.1 | 1.1 | 87 380 | 87 380 |
| 10 | Оборудование для Горизонтальной Резки, YWQP21 | 1 | 4.0 | 4.0 | 163 813 | 163 813 |
| 11 | Автоматический Штабелеукладчик, ZMP-6 | 1 | 40.0 | 40.0 | 9 355 089 | 9 355 089 |
| 12 | Ременный Транспортёр, DS50 | 200 метров | ~60.0 | 60.0 | 7 364 | 1 472 928 |
| 13 | Компрессор, 3.8/0.7 | 1 | 22.0 | 22.0 | 469 545 | 469 545 |
| ИТОГО |  |  | 646.6 |  | 17 029 202 |

Двухступенчатый Вакуумный Экструдер, JKY50/50E-40

Двухвальный Миксер, SJ360×36B

Экструдер-Миксер Высокой Производительности,

SJJ300×40

Высокоскоростная Валковая Дробилка, GS80×60B

Питательная Машина Камерного Типа, JXGD80×4m

Автоматический Штабелеукладчик, ZMP-6

Таблица №2.

СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ СУШИЛЬНИ

| № | Наименование и Тип оборудования | Кол-во | Потребляемая Мощность, КВт | Цена , RUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Един. | Общая | Един. | Общая |
| 1 | Переправляющая Повозка, BDC340 | 1 | 3/1.1 | 4.1 | 330 413 | 330 413 |
| 2 | Гидравлическая Толкающая Повозка, YD30-16 | 2 | 15 | 30.0 | 437 897 | 875 795 |
| 3 | Циркуляционный Вентилятор, T35-5.6 | 4 | 2.2 | 8.8 | 27 308 | 109 235 |
| 4 | Вентилятор Подачи Горячего Воздуха, MDZYZ12.5M6 | 2 | 45 | 90.0 | 484 394 | 968 789 |
| 5 | Влагопоглощающий Вентилятор, T35-10A | 4 | 5.5 | 22.0 | 33 837 | 135 350 |
| 6 | Дверь-Шлюз Сушильни | 4 | 1.1 | 4.4 | 111 464 | 445 859 |
| 7 | Тяга на Выходе , LYS-40 | 2 | 3.0 | 6.0 | 251 154 | 502 308 |
| ИТОГО |  |  | 165.3 |  | 3 367 749 |

Таблица №3.

СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ ТОННЕЛЬНОЙ ПЕЧИ

| № | Наименование и Тип оборудования | Кол-во | Потребляемая Мощность, КВт | Цена , RUR | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Един. | Общая | Един. | Общая |  |
| 1 | Заталкивающая в Печь Повозка, YBS-2 | 2 | 11.0 | 22.0 | 437 897 | 875 795 |  |
| 2 | Гидравлическая Толкающая Повозка, YD50-16 | 2 | 22.0 | 44.0 | 549 362 | 1 098 725 |  |
| 3 | Тяга на Выходе , LYS-4 | 2 | 3.0 | 6.0 | 251 154 | 502 308 |  |
| 4 | Обратная Тяга Повозки, TL-4 | 6 | 3.0 | 18.0 | 218 948 | 1 313 693 |  |
| 5 | Переправляющая Повозка, BD3.4 | 1 | 3/1.1 | 4.1 | 326 432 | 326 432 |  |
| 6 | Дымоотводящий Вентилятор, Y4-73-12D | 2 | 30.0 | 60.0 | 318 471 | 636 942 |  |
| 7 | Циркуляционный Вентилятор, T35-7.1A | 6 | 4.0 | 24.0 | 43 789 | 262 738 |  |
| 8 | Балансирующий Вентилятор Повозки, T35-11№10A | 2 | 5.5 | 11.0 | 33 837 | 67 675 |  |
| 9 | Охлаждающий Вентилятор, T35-11№8A | 6 | 4.0 | 24.0 | 27 308 | 163 853 |  |
| 10 | Дверь-Шлюз Тоннельной Печи | 6 | 1.1 | 6.6 | 111 464 | 668 789 |  |
| 11 | Повозка для тоннельной печи | 200 |  |  | 74 442 | 14 888 524 | В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ ПРОСЛОЙКА ОГНЕУПОРНОГО КИРПИЧА |
| ИТОГО |  |  | 219.7 |  | 20 805 474 |  |

Таблица №4.

СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЦЕХА СОЗРЕВАНИЯ СЫРЬЯ.

РАЗМЕР ЦЕХА ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ МЕНЬШЕ:

ДЛИНА-42 МЕТРА; ШИРИНА-18 МЕТРОВ; ВЫСОТА-9 МЕТРОВ.

| № | Наименование и Тип оборудования | Кол-во | Потребляемая Мощность, КВт | Цена , RUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Един. | Общая | Един. | Общая |
| 1 | Экскаватор Многоковшовый, DQY 50 | 1 | 7.5×2+2.2 | 17.2 | 1 265 922 | 1 265 922 |
| 2 | Реверсивный Конвейер, BLN60/20 | 1 | 3+5.5 | 8.5 | 433 916 | 433 916 |
| 3 | Питательная Машина Камерного Типа, GD70×4.50 | 1 | 7.5 | 7.5 | 246 815 | 246 815 |
| 4 | Ременный Транспортёр, DS50 | 80 метров | 3×8 | 24 | 7 364 | 589 171 |
| ИТОГО |  |  | 57.2 |  | 2 535 824 |

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

| № | Наименование | Цена, RUR | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ И ФОРМОВАНИЯ СЫРЬЯ | 17 029 202 | НЕ ВКЛЮЧАЕТ ФУНДАМЕНТ |
| 2 | ОБОРУДОВАНИЕ СУШИЛЬНИ | 3 367 749 | НЕ ВКЛЮЧАЕТ ФУНДАМЕНТ |
| 3 | ОБОРУДОВАНИЕ ТОННЕЛЬНОЙ ПЕЧИ | 20 805 474 | НЕ ВКЛЮЧАЕТ ФУНДАМЕНТ |
| 4 | КОНТРОЛЬНАЯ СИСТЕМА ТОННЕЛЬНОЙ ПЕЧИ | 2 707 004 |  |
| 5 | ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЦЕХА СОЗРЕВАНИЯ СЫРЬЯ | 2 535 824 | НЕ ВКЛЮЧАЕТ ФУНДАМЕНТ |
| 6 | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ | 3 383 755 | НЕ ВКЛЮЧАЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ |
|  | итого | 49 829008 |  |

Общая мощность завода составляет 30.000.000 штук условного кирпича в год.

Расход глины – 78 000 м3  в год ,

расход газа – 3 млн. м3 в год ;

расход воды –  11 000 м3 в год;

расход электроэнергии – 1,5 млн. кВт ч в год ( трансформаторная мощность – 1088.8 кВА);

Численность персонала  – 49 человек с учетом ИТР и водителей (1-я смена – 35; 2-я смена – 10;

3-я смена – 4).

завод занимает площадь не меньше 30 тысяч м²;

необходимая площадь порядка 9 га (300•300м);

склад готовой продукции порядка 3000м²;

производственный корпус (общая площадь) – 8 тысяч м².