Законченная линия по производству порошкообразного каучука

(меньше 30 мешей) с ежегодной производительностью

10000 тонн (2000кг/час).

Производственная линия с производительностью 10000 тонн в год (меньше 80 мешей) не включает в себя точное оборудование и вспомогательное оборудование

Технологический процесс

- Б/у шины;

- Машина для вытягивания , 2 шт.;

- Машина для резки шин;

- Транспортер;

- Дробилка для шин;

- Разгрузочный конвейер;

- Стальной шредер;

- Магнитный разделитель;

- Магнитный валковый конвейер;

- Дробилка для крупных кусков резины;

- Разгрузочный конвейер;

- Коллектор;

- Транспортер 2 шт;

- Магнитный разделитель, 2 шт;

- Дробилка тонкого измельчения резины, 2шт;

- Двойной перестановочный просеиватель, 2шт;

- Пневматический раскладчик;

- Пневматический конвейер;

- Накопитель;

- Упаковка конечного продукта;

- Электронная система контроля (оборудованная пылеуловителем).

Общая производственная мощность данной линии: около 678Кватт

ФОБ цена: USD 930 000.00

Место доставки: Порт Dalian

Время доставки: в течение 90 рабочих дней с момента оплаты счета.

Общие технические положения и процесс производства:

Общие технические положения в производственной линии с производительностью 10000 тонн (200 кг/час) в год.

Производственный участок: 80м х 19.5м х 10м (оборудован мостовым краном мощностью 10 тонн, а также циклическим стояком водяного охлаждения, который находится снаружи производственного участка).

Установленная суммарная мощность: около 1200 Кватт (электроэнергия:380Вт, 50Гц, если есть специальные требования, то их возможно учесть).

Обрабатывающая способность:2000кг/час (32 тонны/день, считается исходя из 16 часов, 2 смены ежедневно; 960 тон/месяц; 11520 тонн/год).

Область применения: покрышки радиального типа для промышленного транспорта (меньше 1200мм, ширина меньше 280мм).

Количество рабочих: 15 рабочих в смену, 2 смены в день, 30 рабочих в день.

Конечный продукт: меньше 80 мешей.

Список оборудования:

| Серия No. | Наименование | Тип | Кол- во | Мощность на единицу (Кватт) | Мощность （Кватт） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Машина для вытягивания | PS—800D | 2 | 30 | 60 |
| 02 | Машина для вытягивания | PS—1100D | 2 | 30 | 60 |
| 03 | Машина для резки шин | LD—1500B | 1 | 30 | 15 |
| 04 | Разгрузочный конвейер | PS—01 | 1 | 2.2 | 2.2 |
| 05 | Дробилка для крупных кусков резины | LP-2000B | 1 | 132 | 132 |
| 06 | Разгрузочный конвейер с большим плоским углом | PS—02 | 1 | 2.2 | 2.2 |
| 07 | Стальной шредер | GC-2000B | 1 | 160 | 160 |
| 08 | Магнитный разделитель | GX—01 | 1 | 2.2 | 2.2 |
| 09 | Разгрузочный конвейер | PS—03 | 1 | 2.2 | 2.2 |
| 10 | Магнитный валковый конвейер | GX-02 | 1 | 1.2 | 1.2 |
| 11 | Дробилка для крупных кусков резины | GKC-610 | 1 | 90 | 90 |
| 12 | Разгрузочный конвейер | PS-04 | 2 | 2.2 | 4.4 |
| 13 | Накопитель | JC-01 | 1 | 1.1 | 1.1 |
| 14 | Транспортер | PS-05 | 2 | 3 | 6 |
| 15 | Магнитный разделитель | GC-03 | 2 | 2.2 | 4.4 |
| 16 | Дробилка тонкого измельчения резины | XKJ-560 | 2 | 75 | 150 |
| 17 | Двойной перестановочный просеиватель | SZ-01 | 2 | 3 | 6 |
| 18 | Машина обратной связи | FZ-01 | 2 | 1.2 | 2.4 |
| 19 | Пылеуловитель | CL-01 | 1 | 5.5 | 5.5 |
| 20 | Волокнообрабатывающая машина | XW-01 | 1 | 4 | 4 |
| 21 | Пневматический конвейер r | QS-01 | 2 | 2.2 | 4.4 |
| 22 | Машина мелкого дробления резины | XJY-280 | 16 | 30 | 480 |
| 23 | Пневматический раскладчик | KF-01 | 4 | 5 | 20 |
| 24 | Коллектор | JL-01 | 4 | 5.5 | 22 |
| 25 | Электронная система контроля | DK | 1 |  |  |
| Итого |  |  |  |  | Около 1200 |

ФОБ цена: USD 1 095 286.00

Время доставки: в течение 90 рабочих дней после оплаты счета.

Законченная линия по производству порошкообразного каучука

(меньше 80 мешей) с ежегодной производительностью

1500 тонн (300кг/час).

Общие технические положения и процесс производства:

Производственный участок: 300м²

Установленная суммарная мощность: около 240.5 Кватт

Обрабатывающая способность:300кг/час (4,8 тонны/день, считается исходя из 16часов работы в день).

Область применения: покрышки радиального типа (меньше 1200мм).

Количество рабочих: 3-4 человека.

Конечный продукт: меньше 80 мешей.

Технологический процесс

- Б/у шина (меньше 1200мм);

- Машина для резки шин;

- Ленточно-резательная машина;

- Машина, режущая на куски;

- Открытого типа дробилка тонкого измельчения резины;

- Разгрузочный конвейер;

- Двойной перестановочный просеиватель;

- Конвейер обратной связи;

- Магнитный разделитель подвешенного типа;

- Магнитный разделитель для разделения готового продукта;

- Коллектор;

- Машина для измельчения;

- Волокноразделительная машина;

- Конечный продукт (80мешей).

- GK-1200 Машина для резки шин

- LT-15 Ленточно-резательная машина

- Машина, режущая на куски—XKJ450

- XKJ-450 Открытого типа дробилка тонкого измельчения резины и магнитный разделитель

- JL-01 Коллектор XJY-280; Машина для измельчения XW-01; Волокноразделительная машина

# Параметры основного оборудования:

| Тип оборудования | Вес (т) | Параметры（длина×ширина×высота), мм |
| --- | --- | --- |
| XKJ Открытого типа дробилка тонкого измельчения резины | 10.5 | 4380×1780×1645 |
| XJY280 Машина для измельчения | 3.2 | 1700×1200×1600 |

Список оборудования:

| Серия No. | Наименование | Тип | Количество | Мощность （Кватт） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Машина для резки шин | GK-1200 | 1 | 3.5 |
| 2 | Ленточно-резательная машина | LT—15 | 1 | 5.5 |
| 3 | Машина, режущая на куски | LK—15 | 1 | 7.5 |
| 4 | Открытого типа дробилка тонкого измельчения резины | XKJ-450×1000 | 1 | 55 |
| 5 | Разгрузочный конвейер | PS-01 | 1 | 2.2 |
| 6 | Двойной перестановочный просеиватель | SZ-01 | 1 | 4 |
| 7 | Конвейер обратной связи | PS-02 | 1 | 2.2 |
| 8 | Магнитный разделитель подвешенного типа | GX-01 | 1 | 3 |
| 9 | Магнитный разделитель для разделения готового продукта | GX-02 | 1 | 1.2 |
| 10 | Коллектор | JL-01 | 1 | 0.75 |
| 11 | Машина для измельчения | XJY-280 | 4 | 30×4 |
| 12 | Волокноразделительная машина | XW-01 | 1 | 5.5 |
| 13 | Электронная система контроля | DK |  |  |
| Итого | Общий вес: около 29 тонн | 240.5 |

Общий вес производственной линии: около 29 тонн.

ФОБ цена: USD151 958.00

Место доставки: Порт Dalian

Время доставки: в течение 90 рабочих дней с момента оплаты счета.

## Обрабатывающая способность в час: переработка б/у шин 300кг/час.

Обрабатывающая способность в год: 300кг/час×16часов/день×300дней/год=1440тонн/год.

Обрабатывающая способность порошкообразного каучука (5-80мешей) в год: около 80%, 1440тонн × 80% = 1152тонны.

Обрабатывающая способность стальной проволоки (или волокна) в год: около 15%, 1440 тонн/год × 15% = 216 тонн/год

Остальные 5% составляет пыль и другие отходы.

Экономические преимущества данного проекта

Оценка затрат на данный проект

  - Затраты на энергию: Электричество в час – 180 Кватт/час; 70% (реальная эксплуатационная нагрузка)=126 Кватт, на переработку 1 тонны б/у резины требуется: 1000 кг÷300 кг/час = 3.3 часа, таким образом, затраты на энергию составят: 126 Кватт × 3.3 часа × 0.8 юаней/Кватт (согласно местным стандартам) = 332.6 юаня.

  - Расчет заработной платы: 3-4 рабочих в смену, средняя з/п 800 юаней/месяц (4 юаня/час - один рабочий), на переработку 1 тонны б/у резины требуется 4 рабочих × 4 юаня/час × 3.3 часа = 52.8 юаня.

3) Основные затраты:

В среднем 15 юаней/тонна.

4) Упаковка конечного продукта: 15 юаней/тонна.

5) Другие затраты: 12 юаней/тонна.

Итого затраты на производство за тонну: 332.6 юаней（затраты на энергию)＋52.8（з/п）＋15 юаней（основные затраты）＋15 юаней（упаковка）＋12 юаней（другие затраты = 427.4 юаней).

Переработка 1 тонны б/у шин: 1400 юаней/тонна.

Расчет прибыли

Порошкообразный каучук (5-80 мешей): 1800-3800 юаней/тонна, расчет делается исходя из цены 2800 юаней/тонна（по самой низкой цене на рынке).

Стальная проволока: 1500 юаней/тонна（по самой низкой цене на рынке).

Конечный продукт (каучук):1000 кг × 80% × 2.8 юаней/кг = 2240 юаней.

Стальная проволока: 1000 кг × 15% × 1.5юаней/кг = 225юаней.

Общая прибыль от продажи переработанной тонны резины: 2240 юаней.

Фактический доход:

Прибыль от продаж－цена продукции = 2240 юаней－1400 юаней (переработка шин)－427.4 юаней (затраты на производство) = 412.6 юаней/тонна.

Общая ежегодная прибыль: 1440 тонн/год×412.6 юаней/тонна = 594000 юаней/год.

Замечание: чем ниже цена на переработку шин, тем больше прибыль; чем больше в каучуке частиц, тем больше выход готовых изделий.

Законченная линия по производству порошкообразного каучука

(меньше 30 мешей) с ежегодной производительностью

5000 тонн (1000кг/час).

Технологический процесс

- Б/у шины;

- Машина для вытягивания , 2 шт.;

- Машина для резки шин;

- Транспортер;

- Дробилка для шин;

- Разгрузочный конвейер с большим плоским углом;

- Стальной шредер;

- Разгрузочный конвейер;

- Магнитный разделитель;

- Транспортер;

- Дробилка для крупных кусков резины;

- Разгрузочный конвейер;

- Транспортер;

- Средний коллектор;

- Разгрузочный конвейер;

- Дробилка тонкого измельчения резины;

- Двойной перестановочный просеиватель;

- Машина с обратной связью;

- Волокноразделительная машина;

- Пылеуловитель;

- Конвейер;

- Магнитный разделитель;

- Хранилище;

- Пневматический конвейер;

- Коллектор;

- Электронная система контроля;

- Конечный продукт.

Общая производственная мощность данной линии: около 451 Кватт

ФОБ цена: USD527 218.00

Время доставки: в течение 75 рабочих дней с момента оплаты счета.

Законченная линия по производству порошкообразного каучука

(меньше 30 мешей) с ежегодной производительностью

720 тонн (150кг/час).

Производственный участок: 15м × 15м × 6м (длина × ширина × высота);

Установленная суммарная мощность: 50кватт;

Электрическая мощность: 380В/50Гц;

Обрабатывающая способность: 150 кг/час (720 тонн/день, считается исходя из 16 часов работы в день, 300 рабочих дней в году);

Количество рабочих: 2 человека;

Конечный продукт: меньше 30 мешей.

Технологический процесс

- Покрышка радиального типа;

- Машина для резки шин;

- Ленточно-резательная машина;

- Машина, режущая на куски;

- Дробилка;

- Двойной перестановочный просеиватель;

- Полуфабрикат;

- Конечный продукт (меньше 30 мешей);

- Магнитный разделитель для конечного продукта;

- Машина с обратной связью;

- Магнитный разделитель для первичного разделения;

Список оборудования

| Серия No. | Наименование | Тип | Количество | Мощность（Квт） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Машина для резки шин |  | 1 | 3.0 |
| 02 | Ленточно-резательная машина | LT—15 | 1 | 4.0 |
| 03 | Машина, режущая на куски | LK—15 | 1 | 7.5 |
| 04 | Двойной перестановочный просеиватель |  | 1 | 2.2 |
| 05 | Дробилка | XGC—80 | 1 | 30 |
| 06 | Магнитный разделитель для первичного разделения |  | 2 | 1.0 |
| 07 | Машина с обратной связью |  | 1 | 1.5 |
| 08 | Магнитный разделитель для конечного продукта |  | 1 | 2.2 |
| 09 | Электронная система контроля |  | 1 |  |
| Итого |  | 51.9 |

ФОБ цена: USD52 988.00

Время доставки: в течение 40 рабочих дней с момента оплаты счета.

Место доставки: Порт Dalian

Законченная линия по производству порошкообразного каучука

(меньше 30 мешей) с ежегодной производительностью

960 тонн (200кг/час).

Производственный участок: 10м × 10м;

Установленная суммарная мощность: 85.1 Кватт;

Обрабатывающая способность: 200кг/час (3.2 тонн/день, считается исходя из 16 часов работы в день);

Количество рабочих: 2-3 человека;

Конечный продукт: меньше 30 мешей.

Область применения: покрышки радиального типа (меньше 1200мм).

Технологический процесс

- Б/у шины (меньше 1200мм);

- Машина для резки шин;

- Ленточно-резательная машина;

- Машина, режущая на куски;

- Дробилка тонкого измельчения резины;

- Разгрузочный конвейер;

- Двойной перестановочный просеиватель;

- Разгрузочный конвейер с обратной связью;

- Магнитный разделитель;

- Магнитный разделитель для конечного продукта;

- Конечный продукт (меньше 30 мешей);

- Волокноразделительная машина.

Список оборудования

| Серия No. | Наименование | Тип | Количество | Мощность（Квт） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Машина для резки шин | GK-1200 | 1 | 3.5 |
| 02 | Ленточно-резательная машина | LT-15 | 1 | 5.5 |
| 03 | Машина, режущая на куски | LK-15 | 1 | 7.5 |
| 04 | Дробилка тонкого измельчения резины | XKJ-450 | 1 | 55 |
| 05 | Разгрузочный конвейер | PS-01 | 1 | 2.2 |
| 06 | Двойной перестановочный просеиватель | SZ-01 | 1 | 4 |
| 07 | Разгрузочный конвейер с обратной связью | PS-02 | 1 | 2.2 |
| 08 | Магнитный разделитель | GX-01 | 1 | 3 |
| 09 | Магнитный разделитель для конечного продукта | GX-02 | 1 | 1.2 |
| 10 | Волокноразделительная машина | XW-01 | 1 | 1 |
| 11 | Электронная система контроля | DK | 1 |  |
| Итого |  |  | 10 | 85.1 |

Общий вес производственной линии: около 15 тонн.

Общая цена: USD74 958.00

Время доставки: в течение 40 рабочих дней с момента оплаты счета.

Приложения:

GK-1200 Машина для резки шин LT-15 Ленточно-резательная машина LT-15 Машина режущая на куски

XKJ-450 Дробилка тонкого измельчения резины   Конвейеры и магнитный сепаратор

JL-01 Коллектор                       XW-01 Волокноразделительная машина

## Обрабатывающая способность в час: переработка б/у шин - 200кг/час.

Обрабатывающая способность в год - 200кг/час × 16 часов/день×300дней/год = 960тонн/год.

Обрабатывающая способность порошкообразного каучука (20-30мешей) в год - около 80%, 960 тонн × 80% = 768 тонн.

Обрабатывающая способность стальной проволоки (или волокна) в год около 15%, 960 тонн/год × 15% = 144 тонны/год.

Остальные 5% составляют пыль и другие отходы.

Экономические преимущества данного проекта

Оценка затрат на данный проект:

- Затраты на энергию: Электричество в час – 85.1 Квт/час × 70% (реальная эксплуатационная нагрузка)=59.5 Квт, на переработку 1 тонны: 1000кг÷200кг/час = 5часов, таким образом, затраты на энергию составят: 59.5Кватт× 5часов × 0.8 юаней/Кватт（согласно местным стандартам) = 238 юаней.

- Расчет заработной платы: 2-3 рабочих в смену, средняя з/п – 800 юаней/месяц (4юаня/час – один рабочий), на переработку 1 тонны б/у резины требуется: 3рабочих × 4 юаня/час × 5 часов = 60 юаней.

- Основные затраты: в среднем 10 юаней/тонна.

- Упаковка конечного продукта: 15юаней/тонна.

- Другие затраты: 10юаней/тонна.

Итого затраты на производство за тонну: 238 юаней（затраты на энергию) + 60 (з/п) + 10 юаней (основные затраты) + 15 юаней (упаковка) + 10 юаней (другие затраты) = 333 юани.

Цена переработки за 1 тонну: 1400 юаней/тонна.

Расчет прибыли

Порошкообразный каучук (20-30 мешей): 2000-2400 юаней/тонна, расчет делается исходя из цены 2200 юаней/тонна（по самой низкой цене на рынке).

Стальная проволока: 1500 юаней/тонна（по самой низкой цене на рынке).

Конечный продукт (каучук):1000кг × 80% × 2.2 юаней/кг = 1760 юаней.

Стальная проволока: 1000кг × 15% × 1.5 юаней/кг = 225юаней.

Общая прибыль от продажи переработанной тонны резины: 1985 юаней.

Фактический доход:

Прибыль от продаж－цена продукции = 1985 юаней－1400 юаней (переработка шин)－333 юани (затраты на производство) = 252 юани/тонна.

Общая ежегодная прибыль: 960 тонн/год × 252 юани/тонна = 242 000 юаней/год.

Замечание: чем ниже цена на переработку шин, тем больше прибыль; чем больше в каучуке частиц, тем больше выход готовых изделий.

Законченная линия по производству порошкообразного каучука

(меньше 80 мешей) с ежегодной производительностью

960 тонн (200кг/час).

Технологический процесс

- Б/у шины (меньше 1200мм);

- Машина для резки шин;

- Ленточно-резательная машина;

- Машина, режущая на куски;

- Дробилка тонкого измельчения резины;

- Разгрузочный конвейер;

- Двойной перестановочный просеиватель;

- Разгрузочный конвейер с обратной связью;

- Магнитный разделитель;

- Магнитный разделитель для конечного продукта;

- Волокноразделительная машина.

- Пневматический конвейер;

- Дробилка тонкого измельчения резины, 2шт;

- Коллектор;

- Конечный продукт (меньше 80 мешей);

Общая мощность производственной линии: около 148 Кватт

ФОБ цена: USD117 858.00

Время доставки: в течение 50 рабочих дней с момента оплаты счета.

Место доставки: Порт Dalian